榕马开环评[2019]11号

福州市马尾生态环境局

关于福州丰达纸品有限公司

丰达纸品印刷项目环境影响报告表的批复

福州丰达纸品有限公司:

你公司报送的《福州丰达纸品有限公司丰达纸品印刷项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目租赁福州益地机械有限公司厂房(马尾区亭江镇长安路18号3#楼一层）。建设内容：年印刷纸箱1000万个、纸卡3600万张、商标15000万枚。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。

二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、项目原料应使用不含挥发性有机物的产品。

2、项目制版、印刷工序产生的生产废水应分别经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）后回用，不外排。生活污水依托厂区原有排污系统处理达标后接入市政污水管网，排入长安污水处理厂集中处理。

# 3、选用低噪声生产设备，合理布局，空压机应设置专用隔声间，并采取消声、吸声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

# 4、生产过程产生的固体废物应分类收集、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所。废显影液、废油墨罐及生产废水处理设备过滤的杂质等属危险废物，应按规范设置专用贮存间收集存放，并建立危险废物管理台账，委托有资质的处置单位规范处置，严格按规定做好危险废物收集和转移工作。生活垃圾经收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

# 三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

# 3、危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求；一般工业固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单的要求。

# 四、项目应严格执行环保“三同时”制度，你公司应按规定开展竣工环保验收。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该

项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福州丰达纸品有限公司依法开展丰达纸品印刷项目竣工环保验收工作。

福州市马尾生态环境局

2019年7月10日

| 抄送： | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队、福建通和环境保护有限公司 |
| --- | --- |
| 福州市马尾生态环境局 | 2019年7月10日印发 |