榕马开环评[2020]01号

福州市马尾生态环境局

关于福州捷盛电子科技有限公司汽车空调

控制面板生产项目环境影响报告表的批复

福州捷盛电子科技有限公司:

你公司报送的《福州捷盛电子科技有限公司汽车空调控制面板生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目租赁福建福州嘉溢电子有限公司四期厂房1、6、7层（马尾区快洲路2号）。建设内容：年产汽车空调控制面板20万套（机械式汽车空调控制面板10万套、电控式汽车空调控制面板10万套）。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。

二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、注塑冷却水、喷淋塔用水及水帘柜用水应循环使用，定期补充，更换下来的喷淋塔废液、水帘柜废液应委托有资质的单位处置，不外排。生活污水纳入厂区原有排污系统处理达标后接入市政污水管网，纳入快安污水处理厂集中处理。

# 2、各生产工序产生的废气应分别收集经净化处理达标后由1根22米排气筒排放。

# 3、选用低噪声生产设备，合理布局，空压机应设置专用隔声间，并采取消声、吸声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

# 4、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所，生产过程产生的固体废物应分类收集、集中存放，能综合利用的部分应综合利用。废活性炭、废电路板、漆渣、水帘柜及喷淋塔循环用水饱和更换产生的废液、UV光氧净化处理设施产生的废灯管、油墨残渣、废漆桶等属危险废物，应按规范设置专用贮存间分别收集存放，并建立危险废物管理台账，委托有资质的处置单位规范处置，严格按规定做好危险废物收集和转移工作。生活垃圾经收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

# 三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

2、非甲烷总烃废气有组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1784-2018）表1排放限值，无组织排放监控点浓度限值执行表2、表3中排放浓度限值。

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中厂区内监控点任意一次浓度值限值。

颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放浓度及二级最高允许排放速率限值规定（其中排放速率标准值严格50%执行）。厂界颗粒物废气无组织排放执行表2中无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

# 4、危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求；一般工业固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单的要求。

5、主要污染物允许排放总量：

项目VOCs排放总量不超过0. 0404吨/年。在项目投产前，应按照相关规定取得所需的总量指标。

# 四、项目应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，你公司应按规定及时开展竣工环保验收。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福州捷盛电子科技有限公司依法开展汽车空调控制面板生产项目竣工环保验收工作。

福州市马尾生态环境局

2020年1月8日

| 抄送： | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队、漳州市东宏环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 福州市马尾生态环境局 | 2020年1月8日印发 |