榕马开环评[2020]03号

福州市马尾生态环境局

关于吉嘉家具（福建）有限公司

年产5000套办公家具、1000套实木家具项目

环境影响报告表的批复

吉嘉家具（福建）有限公司：

你公司报送的《吉嘉家具（福建）有限公司年产5000套办公家具、1000套实木家具项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目租赁马尾区罗星路福州保税区内（1）整幢厂房1层、2层、7层、8层。建设内容：年产办公家具5000套、实木家具1000套。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。

二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、水帘柜用水及喷淋塔用水应循环使用，定期补充，更换下来的喷淋塔废液、水帘柜废液应委托有资质的单位处置，不外排。生活污水纳入厂区原有排污系统处理达标后接入市政污水管网，纳入青洲污水处理厂集中处理。

# 2、切割、上胶等工序产生的废气应分别收集经净化处理达标后由1根15米高的1#排气筒排放。调漆、喷漆、晾干等工序应密闭作业，其产生的废气应分别收集经净化处理达标后由1根15米高的2#排气筒排放。打磨工序产生的废气应经有效收集处理达标后排放。

# 3、选用低噪声生产设备，合理布局，空压机应设置专用隔声间，并采取消声、吸声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

# 4、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所，生产过程产生的固体废物应分类收集、集中存放，能综合利用的部分应综合利用。漆渣、饱和的水帘柜和喷漆塔废液、废水性漆桶、废机油、废机油桶、废胶水、废胶水桶等属危险废物，应按规范设置专用贮存间分别收集存放，并建立危险废物管理台账，委托有资质的处置单位规范处置，严格按规定做好危险废物收集和转移工作。生活垃圾经收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

# 三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

# 2、非甲烷总烃废气有组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1784-2018）表1排放限值。无组织排放监控点浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 35/1782-2018）表2、表3中排放浓度限值。

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中厂区内监控点任意一次浓度值限值。

颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放浓度及二级最高允许排放速率限值规定。厂界颗粒物废气无组织排放执行表2中无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声排放除靠经五路、罗星东路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准，其它厂界噪声排放执行表1中3类标准。

# 4、危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求；一般工业固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单的要求。

5、主要污染物允许排放总量：

项目VOCs排放总量不超过0.328吨/年。在项目投产前，应按照相关规定取得所需的总量指标。

# 四、项目应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，你公司应按规定及时开展竣工环保验收。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促吉嘉家具（福建）有限公司依法开展年产5000套办公家具、1000套实木家具项目竣工环保验收工作。

福州市马尾生态环境局

2020年1月13日

| 抄送： | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队、福建新时代环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 福州市马尾生态环境局 | 2020年1月13日印发 |