榕马开环评[2020]06号

福州市马尾生态环境局

关于福建川福食品有限公司年产速冻调理制品500t项目环境影响报告表的批复

福建川福食品有限公司：

你公司报送的《福建川福食品有限公司年产速冻调理制品500t项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目租赁福建新泰丰实业有限公司厂房（马尾区亭江镇长兴东路19号）。建设内容：年产速冻调理制品500吨。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。

二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、应配套建设相应规模的隔油处理设施，生产废水应经隔油处理后与经处理后的生活污水一并纳入福建新泰丰实业有限公司原有污水处理设施处理达标后由一个排污口接入市政污水管网，纳入马尾长安污水处理厂集中处理。

# 2、同意设置4台0.1t/h蒸汽发生器，应使用天然气为燃料，产生的烟气应经收集处理达标后由1根12米排气筒排放。

# 3、配套建设油烟净化处理设施，油炸工序产生的油烟废气应经收集处理达标后由1根12米排气筒排放。

# 4、合理布置高噪声设备，空压机应设置专用隔声间，并采取消声、吸声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

# 5、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所，生产过程产生的固体废物应分类收集、集中存放，能综合利用的部分应综合利用。生活垃圾经收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

# 三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

2、锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值标准。

3、油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2标准，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。

4、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。

5、一般工业固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单的要求。

6、主要污染物允许排放总量：

新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放总量分别不超过0.288吨/年、0.0288吨/年、0.0144吨/年、0.0674吨/年。

# 四、项目应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，你公司应按规定及时开展竣工环保验收。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福建川福食品有限公司依法开展年产速冻调理制品500t项目竣工环保验收工作。

福州市马尾生态环境局

2020年2月11日

| 抄送： | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队、福州闽涵环保工程有限公司 |
| --- | --- |
| 福州市马尾生态环境局 | 2020年2月11日印发 |