榕马开环评[2020]10号

福州市马尾生态环境局

关于福建美汁源生物科技有限公司饮料一体化生产加工项目环境影响报告表的批复

福建美汁源生物科技有限公司：

你公司报送的《福建美汁源生物科技有限公司饮料一体化生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经审查，现批复如下：

一、拟建项目租赁中海盛（福建）海洋经济发展有限公司（马尾区亭江镇长发路1号）加工车间3区1层。建设规模：年产50万瓶矿泉水（500ml）、50万瓶果汁风味饮料（500ml）。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。

二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、生产废水和生活污水经处理达标后接入市政污水管网，排入长安污水处理厂集中处理。

# 2、同意设置1台2t/h锅炉，应使用天然气为燃料，产生的烟气应经收集处理达标后由1根25米排气筒排放。

# 3、应选用低噪声生产设备，合理布局，并采取消声、吸声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

# 4、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所，生产过程产生的固体废物应分类收集、集中存放，能综合利用的部分应综合利用。生活垃圾经收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。

# 5、加强施工期环境管理，最大限度地减轻施工噪声、扬尘、污水等对环境造成的影响。合理安排施工作业时间，防止对居民区等环境敏感目标影响。

# 三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：

1、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

2、锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉排放限值标准。

3、厂界噪声排放除靠104国道一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准，其它厂界噪声排放执行表1中3类标准。

4、一般工业固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单的要求。

5、主要污染物允许排放总量：

新增COD、NH3-N、SO2、NOx排放总量分别不超过0.1吨/年、0.01吨/年、0.1吨/年、0.832吨/年。

# 四、项目应严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，你公司应按规定及时开展竣工环保验收。

五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福建美汁源生物科技有限公司依法开展饮料一体化生产加工项目竣工环保验收工作。

福州市马尾生态环境局

2020年3月18日

| 抄送： | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队、福建省金皇环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 福州市马尾生态环境局 | 2020年3月18日印发 |