| 附件 2021年度马尾区水环境质量及重点污染源监督性监测方案 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 监测点位 | 监测项目 | 拟开展时间 | 委托方式 | 监测频次 | 单价（元） |
| 1 | 马尾区入海河流水质检测 | 雁行江 | 铅、镉、铜、锌 | 每季度一次 | 送样 | 1样/项·次 每项共4个样 |  |
| 2 | 马尾区乡镇水源地水质检测 | 亭江浩溪水库 亭江新店水库 | 铅、镉、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、铜、锌、氯化物 | 每季度一次 | 送样 | 2样/项·次 每项共8个样 |  |
|  |  | 琅岐幸福水库 | 铅、镉、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、铜、锌、氯化物 | 每半年一次 | 送样 | 1样/项·次 每项共2个样 |  |
| 3 | 马尾区省控地下水质检测 | 马尾区闽安镇闽安村大井顶12号 | 总硬度、总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、锌、铅、镉、挥发酚类、氰化物 | 每半年一次 | 送样 | 1样/项·次 每项共2个样 |  |
| 4 | 福建中日达金属有限公司 | 生活废水总排口 | 水中总锡、阴离子表面活性剂 | 每年一次 | 送样 | 6样/项·次 每项共6个样 |  |
|  |  | 生产废水总排口 | 总锡 |  | 送样 | 6样/项·次 每项共6个样 |  |
|  |  | 铬酸雾废气排气筒 | 铬酸雾 |  | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
| 5 | 福州和盛食品有限公司 | 废水总排口 | 大肠菌群 | 每年一次 | 送样 | 6样/项·次 每项共6个样 |  |
| 序号 | 项目名称 | 监测点位 | 监测项目 | 拟开展时间 | 委托方式 | 监测频次 | 单价（元） |
| 6 | 福州开发区正点食品有限公司 | 废水总排口 | 大肠菌群 | 每年一次 | 送样 | 6样/项·次 每项共6个样 |  |
| 7 | 福人木业（福州）有限公司废气监测 | 素板除尘排气筒 锯线除尘排气筒 砂光除尘排气筒 成型除尘排气筒 | 非甲烷总烃、甲醛 | 每年一次 | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
|  |  | 废料燃烧炉排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度、非甲烷总烃 |  | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
| 8 | 福建省大地管桩有限公司废气监测 | 锅炉排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物 | 每年一次 | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
| 9 | 中铝瑞闽有限公司废气监测 | 窑炉（熔炼炉+保温炉）排气筒 | 氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、氟化物、氯化氢 | 每年一次 | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
|  |  | 锅炉排气筒 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 |  | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
|  |  | 冷轧机组排气筒、热精轧机组排气筒 | 非甲烷总烃 |  | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
|  |  | 厂界外无组织（上风向1个，下风向3个） | 臭气浓度 |  | 采样 | 4次/天 全年1次 |  |
| 序号 | 项目名称 | 监测点位 | 监测项目 | 拟开展时间 | 委托方式 | 监测频次 | 单价（元） |
| 10 | 福州大通机电有限公司废气监测 | 立式漆包线、卧式漆包线排气筒共51根，各抽测1根 | 非甲烷总烃、酚类化合物（以苯酚计） | 每年一次 | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
|  |  | 厂界外无组织（上风向1个，下风向3个） | 臭气浓度、酚类、非甲烷总烃 |  | 采样 | 4次/天 全年1次 |  |
| 11 | 昇兴集团股份有限公司 | RTO废气处理设施排气筒 | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
| 12 | 福建东南造船有限公司废气监测 | 钢材预处理漆雾设施排气筒、涂装车间漆雾设施排气筒 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计 | 每年一次 | 采样 | 3次/天 全年1次 |  |
|  |  | 厂界外无组织（上风向1个，下风向3个） | 非甲烷总烃 |  | 采样 | 4次/天 全年1次 |  |
| 13 | 青洲污水厂、快安污水厂、长安污水厂 | 设施进口、总排放口 | 阴离子洗涤剂、烷基汞、镉、铅 | 每年一次 | 送样 | 30样/项·次 |  |
| 总 计（元） |  |