# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   琅岐镇内河整治工程

建设单位（盖章）： 福州市马尾区振兴乡村有限公司

编制日期：        2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	16

四、生态环境影响分析	26

五、主要生态环境保护措施	34

六、生态环境保护措施监督检查清单	40

七、结论	44

附件

附件01 委托书

附件02 建设单位名称变更告知函

附件03 可行性研究报告批复

附件04 防潮排涝规划批文

附件05 水利工程项目报建登记表

附件06 建设用地规划许可证

附件07 地表水环境现状监测报告

附件08 声环境现状监测报告

附件09 土石方调配利用承诺函

附件10 建设项目环境影响评价信息公开情况

附件11 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

附图

附图01 项目区地理位置图

附图02 项目区周边现状图

附图03 线路走向图

附图04 生态环境保护目标分布及位置关系图

附图05 所在流域水系图

附图06 工程总平面布置图

附图07 施工总布置图

附图08 生态环境监测布点图

附图09 区域土地利用规划图

附图10 生态环境保护措施平面布置图

附图11 生态环境保护典型措施设计图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 琅岐镇内河整治工程. |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-350105-76-01-011288 |
| 建设单位联系人 | 沈彬 | 联系方式 | 13015769698 |
| 建设地点 | 福建 省（自治区） 福州 市 马尾 县（区） 琅岐 乡（街道） 雁行江片区 （具体地址） |
| 地理坐标 | 起点： 119 度 35 分 49.149 秒， 26 度 5 分 14.284 秒 拐点1：119 度 35 分 36.027 秒， 26 度 5 分 11.706 秒 拐点2：119 度 35 分 36.857 秒， 26 度 5 分 0.153 秒 终点：119 度 35 分 18.785 秒， 26 度 4 分 57.348 秒 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地66621.01m2，临时用地7000m2/1277m |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 榕开发改〔2019〕20号 |
| 总投资（万元） | 9867.74 | 环保投资（万元） | 205.81 |
| 环保投资占比（%） | 2.09% | 施工工期 | 2023年3月-2024年2月，共计12个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | （1）规划名称：福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划； （2）审批机关：福州市水利局； （3）审批文件名称及文号：《关于福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划的审查意见》（榕水利批〔2013〕102 号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划的符合性分析 琅岐岛根据地形地势，可分西片区、雁行江片区和金沙片区三大片，其中本次设计河道位于雁行江片区。 依据福州市水利局审查批复的《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划报告》（榕水利批〔2013〕102号），雁行江片区主要河流为雁行江、东升河、幸福河、争丰河、光明河、光辉河、雁南河、农旗河、下岐河、劳升河。本次设计的争丰河与幸福河上游部分河段符合《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划报告》，详见下图。 图 1-1与《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划》的符合性 |

| 其他符合性分析 | 本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 1、生态保护红线 按照福建省人民政府办公厅发布的《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》，福建省生态保护红线划定成果调整工作方案如下：“二、调整范围和内容（四）调整禁止开发区域纳入的内容。根据科学评估结果，将评估得到的生态功能极重要区和生态环境极敏感区进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域。国家级和省级禁止开发区域包括：①国家公园；②自然保护区；③森林公园的生态保育区和核心景观区；④风景名胜区的核心景区；⑤地质公园的地质遗迹保护区；⑥世界自然遗产的核心区和缓冲区；⑦湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；⑧饮用水水源地的一级保护区；⑨水产种质资源保护区的核心区等。以及“（五）调整生态公益林等其他需要纳入红线的保护地纳入范围。此前省级以上生态公益林作为一个单独的红线保护类型，调整以后不再单列。结合我省实际情况，根据生态功能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围，主要涵盖：国家一级公益林、重要湿地、沙（泥）岸沿海基干林带等重要生态保护地。” 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区的核心区、国家一级公益林等禁止开发区域，符合生态保护红线要求。 图 1-2 与福州市生态保护红线的符合性 2、与环境质量底线符合性分析 本项目所在区域环境质量底线见下表； 表1-1 项目区环境质量底线 环境要素 环境质量底线 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 《声环境质量标准》2 类标准 地下水环境 / 根据环境质量现状调查结果，项目所在区地表水、大气、声环境均符合所在区域功能区划要求，项目建设过程中产生一定量的废水、废气、噪声及固体废物，采取相应环境保护措施，落实施工场地六个100%，实现污染物达标排放的情况下，不会改变评价区域的环境空气、地表水及声环境功能，符合环境质量底线要求。 3、与资源利用上线的符合性 本项目施工过程中消耗一定量的水、电及建筑材料，所涉及的区域资源主要为土地资源，本工程涉及的农用地主要为耕地，不涉及基本农田保护区；本工程占用农用地涉及的村庄相应土地总面积比例较小，建设单位通过采取相应的恢复治理措施、占补措施后，项目对沿线土地资源占用的影响较小。且本项目为河道整治工程，建成后对区域的水资源起到正效益。因此，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 4、与生态环境准入清单的符合性 本项目为防洪除涝设施管理项目，符合国家产业政策要求，规划路线及用地性质符合区域规划，项目已经取得了《建设用地规划许可证》（地字第350105202000019，见附件05）、可研批复（榕开发改〔2019〕20号，见附件03）、水利工程项目报建登记表（见附件04）。项目建设符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单》（2020年版）中禁止准入类和限制准入类项目，符合环境准入要求。 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），本项目不属于全省陆域生态环境总体准入要求中禁止准入的建设项目；对照《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），项目符合福州市及马尾区生态环境准入清单的管控要求。 表 1-2与福建省生态环境总体准入要求（陆域）符合性分析 适用范围 准入要求 项目符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增 能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等 容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工 产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在 上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 不涉及以上空间布局约束，符合要求。 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物 应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别 排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理 设施执行不低于一级A排放标准。 不涉及以上污染物排放管控，符合要求。 表 1-3福州市生态环境总体准入要求符合性分析 适用范围 准入要求 项目符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投 资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 不涉及以上空间布局约束，符合要求。 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业 企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二 氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于1.5 倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工 业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于1.2 倍交易。 3.涉新增VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应 当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 不涉及以上污染物排放管控，符合要求。 表 1-4马尾区生态环境总体准入要求符合性分析 适用范围 准入要求 项目符合性 福州经济技术 开发区 空间布局约束 1.快安组团：禁止新建冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。 马尾组团：禁止新建冶金、船舶等项目，饲料项目应逐步淘汰迁出。严格控制耗水型和大气污染型项目，现有 与园区产业主导发展方向不符的项目不得扩建。 长安组团：禁止新建石化、化工、冶炼压延、造船、饲料、集中电镀等项目。 琅岐组团：严禁引入高耗能、高污染、低水平生产型企业。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 本项目位于琅岐组团，但不属于高能耗、高污染、低水平生产型项目，符合要求。 污染物排放管控 1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 2.严格控制中铝瑞闽、大通机电等重污染企业油雾、恶臭、粉尘的无组织排放。 不涉及以上污染物排放管控，符合要求。 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 本项目施工期将建立健全的环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，布设沉淀池和隔油池，防止废水、废液直接排入水体。运营期项目本身对环境影响起到正效应，无废水、废液产生。 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 本项目不涉及高污染燃料的设施，使用的电能为清洁能源，符合要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单"管控要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目所在行政区：福建省福州市马尾区琅岐镇雁行江片区； 项目所处流域：闽江流域； 线路总体走向：本项目由拟新开挖的规划河道幸福河和争丰河组成，河道整治总长1277米。规划幸福河起于XF0+000，与现状幸福河相连，沿现状小康路北侧自东向西于XF0+349拐向南，通过小康路预留涵洞后，沿东城壹品小区围墙西侧自北先南流向通和路。最后，通过通和路预留涵洞拐向西，止于XF0+796；规划争丰河起于规划幸福河XF0+796，沿着通和路南侧自东向西于ZF0+480处与规划东升河相连。（具体位置详见附图01，线路走向见附图02） |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：琅岐镇内河整治工程 建设性质：新建建设类项目 行业类别：N7610防洪除涝设施管理 建设单位：福州市马尾区振兴乡村有限公司（原福州市琅岐路桥建设有限公司，2022年9月7日变更为“福州市马尾区振兴乡村有限公司”） 建设地点：福建省福州市马尾区琅岐镇雁行江片区 建设内容和规模：依据《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划》实施规划的幸福河、争丰河整治，河道整治总长1277米，新建护岸2455米。其中幸福河新整治河道长797米，新建护岸1532米；争丰河整治河道长480米，新建护岸长923米。 用地面积：永久用地面积66621.01m2，拟定临时占地面积7000m2； 劳动定员：根据施工进度的不同工种要求，分批进驻，施工巅峰时段约50人，施工人员及后勤管理人员均租住于周边民房；运营期运行、观测岗位定员2人，均居住于周边民房。 建设周期：2023年3月至2024年2月，计划总工期12个月。 本项目整治河道共分三段，分别为小康路段（桩号XF0+000.000~XF0+349.5 40）、东城壹品段（桩号 XF0+379.579~XF0+673.729）、通和路段（桩号 XF0+ 706.528~XF0+796.812、ZF0+000.000~ZF0+480.160）。项目组成及规模见下表： 表2-1 项目组成及规模 工程项目 工程内容 工程规模 主体工程 河道开挖工程 新开挖规划河道总长度1277m 规划幸福河：新开挖河道长797m，河底宽度20m，河道水面面积为15940m2； 规划争丰河：新开挖河道长480m，河底宽度20m，河道水面面积为9600m2。 本工程总计开挖方量约16.52万m3，大部分为土石方，土方开挖土方11.01万m3利用作为临时工程和主体土方回填用，多余土方5.51万m3外运至连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段。小康路段与现状河流衔接处及新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处涉及少量淤泥（位于幸福河起点、ZK0+000、ZF0+260，共计约188m），由于项目区及周边无其他工业污染源，且本项目全线为新开挖河道，选址红线范围内及周边原地块为农林用地、公园绿地及城镇建设用地，鱼塘和沟渠淤泥成分不涉及重金属及其他有害物质，故淤泥堆放至淤泥晾干场，晾干后可用作后期绿化。 堤防修建工程 左右岸护岸整治共2455m 规划幸福河：两岸新建护岸总长1532m。 规划争丰河：两岸新建护岸总长923m。 排涝及穿堤建筑物工程 为防止岸顶背坡侧积水，在幸福河XFY0+515.000右岸设置一条DN600排水涵管；在争丰河ZFY0+248.556右岸设置一座箱涵与渠道连通；在争丰河ZFZ0+284.000左岸设置一条管径DN1500排水涵管，将河道中的水流排入现有沟渠中，在后期完成河道建设后对该涵管进行封堵。 辅助工程 施工导流工程 小康路段与现状河流衔接处及新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处采用袋装土结构，长度约188m。 场内道路工程 本工程场内交通主要为土料、石料等材料运输通道、施工机械进出场道路等。项目施工交通可利用周边现状通和路和小康路进行。小康路段、东城壹品段及通和路段河道开挖根据实际需要进行施工道路的修建，施工便道采用碎石路面，均布设在用地红线内。 临时工程 集中施工区 在琅岐经济区管委会对面通和路南侧集中设置1个施工区。施工区内设有停车场、临时仓库、临时堆料场、综合加工厂和部分生活福利设施等。机械修配可直接利用琅岐岛内已有设施，部分生活福利设施可就近租借当地民房解决。护岸边开挖土方临时堆放于开挖河道两岸，后期进行回填。临时堆料场内设置晾干场，用于淤泥及沉渣晾干。 临时办公生活区临时占地面积约3500m2，综合加工厂临时占地面积约500m2，综合仓库临时占地面积约500m2，临时堆料场临时占地面积约2500m2。 依托工程 砂石料场 本项目砂石料均进行外购，可在连江县琯头镇、永泰县塘前乡石料场、连江县可门及琅岐岛人渡码头等合法石料厂进行购买。 土石方消纳场 本项目多余土方全部外运综合利用。本工程多余土方外运至连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段，位于连江县琯头镇，运距约20km。 公用工程 施工供水 本系统供水工程主要为生活用水和砼养护，土石方填筑等生产用水。施工用水拟从河道内抽取并经检验合格后使用，生活用水从市政管网接入使用。 施工供电 施工用电包括生产、生活、办公用电及施工现场照明等，施工用电拟在施工区配置一台100KW和一台50KW（备用）的柴油发电机。部分生活设施为当地租赁的民居，因此其用电由出租人解决。 施工通讯 施工通讯以手机等移动通讯及袖珍式无线电对讲机。 混凝土生产系统 由于河道线路长，工程中单一固定拌和台对砂浆及砼的水平及垂直运输不方便，且所需要量较大，一般拌和系统无法满足而且不利于控制质量。所以本工程的采用商品混凝土。 环保工程 污水管网 本项目拟定于琅岐经济区管委会对面通和路南侧布设临时办公区，办公区域内约有10名办公人员居住，在临时办公区域内布设污水管网，生活污水经统一收集后排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理。 围挡+洒水抑尘 在项目区边界布设围挡，并同时布设喷淋洒水设施，减少项目施工期内扬尘对周边环境的污染。 临时堆料场地 项目区施工前对区域内的表土进行剥离，堆放于临时堆料场地内。土方开挖中涉及的少量淤泥，堆放至临时堆场中的淤泥晾干场地。 垃圾回收桶 施工期间在项目区域内布设多个垃圾回收桶收集生活垃圾，统一收集后交由环卫部门处理。运营期内，在河道护岸间隔一定距离设施垃圾回收桶，生活垃圾及包装袋等均集中收集后统一由环卫部门安全处置。 2、主要技术指标 本项目主要技术指标表见下表： 表 2-1 主要技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 一 水文 1 工程所在涝片 马尾琅岐岛雁行江片 2 防洪标准 10 10年一遇 3 河道糙率 0.029~0.032 4 最高内涝水位 10年一遇 m 4.28 20年一遇 m 4.69 二 地质 抗震设防烈度 度 7 地震动峰值加速度 g 0.65 三 设计标准 1 排涝标准 ％ 10 10年一遇 四 建筑物级别 1 主要建筑物 4 2 次要建筑物 4 3 临时建筑物 5 五 工程规模 1 河道整治总长 m 1277 幸福河 m 797 争丰河 m 480 2 新建护岸总长 m 2455 幸福河 m 1532 争丰河 m 923 六 施工 1 主要工程量 土方回填 万m3 11.01 土方开挖 万m3 16.52 砼 万m3 3.58 条、块石 万m3 0.82 砂、碎石 万m3 0.40 水泥搅拌桩 m 131531.00 2 施工工期 月 12 七 拆迁征地 1 永久占地 m2 66621.01 2 临时占地 m2 7000 3 砖房 m2 101 4 砼房 m2 1489 5 简易结构 m2 178 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布局 幸福河起点位于吴庄村东南侧的现状河道交汇口处，沿规划的小康路北侧向西309m，过东城壹品小区后，向南通过预留桥涵（已建）穿过已建小康路，后沿东城壹品小区围墙西侧向南，穿过通和路预留桥涵（已建）后到终点。争丰河起点在幸福河终点处，沿通和路南侧向西，到达规划东升河汇合口处。 2、施工布置 （1）场内道路 为了场内施工需要，施工时计划从工区附近现有的通和路和小康路就近接线，沿河道护岸外侧修建施工便道及下基坑道路，施工便道尽量依托现有道路，根据后续实际需要修建。 （2）施工区布置 在琅岐经济区管委会对面通和路南侧集中设置1个施工区。施工区内设有停车场、临时仓库、临时堆料场、综合加工厂和部分生活福利设施等。机械修配可直接利用琅岐岛内已有设施，部分生活福利设施可就近租借当地民房解决。护岸边开挖土方临时堆放于开挖河道两岸，后期进行回填。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 （1）围堰施工导流工艺 由于本项目是按《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划》的规划中新开挖的河道，在本项目建成投入运营前保留原有现状河道。因此，本项目围堰部分主要在新开幸福河与原河道连接处（XFZ0+000.000~XFY0+000.000右侧，见附图07），幸福河进口围堰采用袋装土结构，为防止围堰内侧土方开挖导致围堰失稳，在围堰基坑侧设置一排H型钢桩护脚。幸福河进口采用围堰封堵后，为了不影响原河道过流，将原河道围堰外侧开挖拓宽，拓宽后河道底宽5.0m，河岸开挖边坡按照1：2设计，并填筑两层袋装土护岸。 新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处挡水围堰采用袋装土围堰（ZFZ0+000.000~ZFZ0+284.000南侧，见附图07），围堰顶高程和两岸滩地高程齐平。 （2）排涝及穿堤建筑物工程施工 本工程预制管涵主要有排水管涵和穿堤涵管，管径分别为DN600和DN1500。基槽开挖采用机械开挖，开挖时预留20-30cm不挖，采用人工整修到位。按设计标高在基础砼上做好砂浆找平层，并将排水管中心线放设在基础上，采用吊车进行管节安装。管节接头按图纸施工，缝宽控制在10cm以内。管节安装完成后，进行外包砼施工。排涝及穿堤建筑物工程混凝土主要为垫层、挡墙、箱涵、外包砼等混凝土，工程量小，拟采用移动式搅拌机拌制，配合手推车入仓。 （3）主体工程施工工艺 1）土方开挖 本工程的土方开挖为新挖河道，分为清表开挖、土方明挖。清表开挖由推土机推运集中后，再采用反铲挖掘机开挖装车，堆放在临时堆料场，后期利用作为绿化用土。土方开挖采用反铲挖掘机开挖装车，可利用开挖料就近堆放，待堤身土方回填利用；剩余开挖料由自卸汽车运往综合利用地点；由于本项目为规划新建河道开挖，开挖深度平均5米，根据主体设计地质剖面资料，新开挖幸福河及争丰河淤泥层底高程为-8~-18m，开挖土方主要为可综合利用的砂质粘性土。开挖淤泥主要来源于小康路段与现状河流连接处（以灌溉景观为主的现状幸福河）及新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处，涉及少量淤泥，且项目区及周边无其他工业污染源，选址红线范围内及周边原地块为农林用地、公园绿地及城镇建设用地，故本项目淤泥成分不涉及重金属及其他有害物质，淤泥可堆放至晾干场，晾干后用作临时工程和主体土方回填用。 2）土方回填 土方回填自下而上分层填筑逐层上升。堤身填土料尽量选用就近开挖的合格土料，如若土料不足，则进行土料外购。土料由自卸汽车运至工作面直接上料，挖土机辅助人工摊铺、整平，振动碾压实。摊铺土层厚20～30cm，施工中严格控制土料含水率，使其含水率接近最优含水率，确保回填施工质量。少量淤泥晾干达到回填土质要求的含水量后，才能用于回填施工。 3）碎石垫层 基础碎石垫层直接从市场购买，由自卸汽车运至施工现场，根据放样范围、定点定量有序进行摊铺，人工整平压实。 4）抛石挤淤 抛石直接从市场购买，由自卸汽车运至施工工作面抛投，表层人工理，抛石挤淤基础填筑完成后，采用振动碾压实。主要用于小康路段与现状河流衔接处（XFZ0+000.000~XFY0+000.000右侧），以及新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处（ZFZ0+000.000~ZFZ0+284.000南侧，见附图07）。 5）砼工程施工 本工程砼主要集中在砼挡墙、压顶砼、垫层砼、箱涵砼、涵管外包砼、框格梁砼，生态砼护坡、透水砼路面等项目中。本工程砼全部采用商品砼，砼浇筑前，先进行扎筋、立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作。砼由砼泵压送入仓浇筑，插入式振捣器平仓振捣，洒水养护。 6）营养型无纺布铺设 坡面上铺设专用营养无纺布。设计规格为400g/m2。现浇绿化混凝土，在铺设营养无纺布后，根据图纸设计要求，先浇注深300mm、宽120mm的C20砼框格，并每隔16m设一道缝，缝内填10mm厚闭孔泡沫板。在框内浇筑150mm厚绿化砼（20mm—30mm为种植土填充）。浇筑时要做到浇筑均匀、平整。 7）景观绿化施工 景观绿化工程施工方法：先堤下后堤上施工、先主体后次要项目施工。 2、土石方平衡 根据建设单位提供的土石方相关资料，本项目施工过程中共计挖方16.52万m3，填方11.01万m3，余方5.51万m3，无借方。为了合理利用土石方，余方全部运往“连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接路段）B段”进行综合利用，故本项目挖、填、借、余平衡。本项目计划于2023年3月动工，预计于4-5月进行土方开挖作业，根据与连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接路段）B段建设单位联系得知，该项目计划于2023年4月动工（见附件08）。因此，本项目工期能与接纳项目衔接，且土石方量满足接纳项目调配需要。 表 2-2 土石方平衡表 单位：万m3 序号 项目名称 挖方量 填方量 外借 余方 土/石方 来源 土/石方 去向 一 主体工程区 16.52 11.01 / 5.51 连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接路段）B段； 合计 16.52 11.01 / 5.51 图 2-1 土石方平衡图 3、施工时序及周期 本项目计划开工时间为2023年3月，拟定完工时间为2024年2月，计划总工期为12个月。施工总体进度计划详见下表： 表2- 3 施工总进度计划表 |
| 其他 | 本工程按《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划》实施，选址选线具有唯一性，不做比选。 本项目立项时的建设单位为福州市琅岐路桥建设有限公司，建设单位名称已于2022年9月7日变更为“福州市马尾区振兴乡村有限公司”，并取得福州经济开发区市场监督管理局核准（见附件02）。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、大气环境现状 （1）大气环境功能区划 根据福州市人民政府文件（榕政综〔2014〕30号）《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》正式批准实施的《福州市环境空气质量功能区划》，本项目位于马尾区琅岐镇，项目所在地环境空气功能区划为二类区。 图 3-1福州市环境空气质量功能区划图 （2）大气环境质量现状 根据福建省生态环境厅网址发布的关于2021年1月-12月福建省城市环境空气质量通报显示（http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202201/t20220 121_5822203.htm）：2021年1月-12月，福州市达标天数比例在100%，环境空气质量综合指数在2.59。2021年福州市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、18ug/m3、39ug/m3、21ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为113ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，表明项目区域为城市环境空气质量达标区。 根据福州市马尾区人民政府网关于马尾区2022年9月马尾空气质量状况的统计（http://www.mawei.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/kqzlyb/202211/ t20221109_4462750.htm），马尾区2022年9月SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均值均达到国家二级标准，因此马尾区为空气达标区。 图3-2 2022年9月马尾区空气质量状况 2、地表水环境现状 （1）地表水环境功能区划 根据《福州市地表水环境功能区划定方案》（福州市人民政府，2006年），本项目涉及地表水现状幸福河属于“闽江-福州市区内河河网-全河段”，评价范围内水体主要功能为景观用水，环境功能类别为V类水体。根据“福建省人民政府关于取消马尾区琅岐镇白马王水库等水源保护区的批复-闽政文(2018)45号”，已经取消马尾区琅岐镇白马王水库、金砂水库、塔里溪水库、东岐水库等4个乡镇级水源保护区。因此，本项目涉及地表水为闽江-福州市区内河河网-全河段”，水体主要功能为景观用水，环境功能类别为V类水体。 （2）地表水环境质量现状 2021年6月建设单位委托我单位对本项目周边环境现状进行调查，我单位随即委托福州中一检测科技有限公司对项目东北侧现状幸福河地表水质量现状进行检测。福州中一检测科技有限公司于2021年6月30日至2021年7月1日对现状幸福河进行现场采样，并出具水质检测报告。建设单位由于征迁补偿等各种因素直至2022年12月正式委托我单位开展该项目的环境影响评价工作，福州中一检测科技有限公司出具的监测报告时间距本次评价报告编制相隔一年七个月，因此本次评价可以使用其地表水环境质量监测结果。 根据检测报告（见附件07），现状幸福河地表水质量现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，满足所在区域水环境功能区划的要求。 表 3-1 地表水环境质量现状 检测点位 检测项目 GPS 单位 检测结果 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 达标情况 119°36′5.37″E 26°5′2.19″N 2021.6.30 2021.7.1 地表水环境检测点W1☆1# pH值 无量纲 7.3 7.3 6-9 达标 DO mg/L 6.5 6.3 ≥2 达标 CODcr mg/L 36 39 ≤40 达标 高锰酸盐指数 mg/L 8.5 8.6 ≤15 达标 BOD5 mg/L 8.8 9.2 ≤10 达标 氨氮 mg/L 1.69 1.73 ≤2.0 达标 石油类 mg/L <0.01 <0.01 ≤1.0 达标 备注 1、地表水排放执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准； 2、2021.6.30水温为22.1℃；2021.7.1水温为21.3℃。 3、声环境现状 （1）声环境功能区划 根据《福州市城区声环境功能区划图（2021年）》，本项目位于马尾区琅岐镇，项目所在地声环境功能区划为二类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 图 3-3福州市声环境功能区划图 （2）声环境质量现状 本项目小康路段南侧紧邻琅岐城区道路（小康路）道路工程，琅岐城区道路（小康路）道路工程环境影响报告表已于2020年9月14日取得福州市马尾生态环境局的批复（榕马开环评〔2020〕32号）。本次评价引用其中的福建宏其检测科技有限责任公司的声环境质量监测结果（监测时间为2020年07月22日，见附件08），引用结果见下表，引用监测点位位置见附图08。 表 3-2引用的声环境质量检测结果 序号 监测点位置 监测结果 Leq dB(A) 标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 华侨小学 56.6 45.3 60 50 达标 达标 2# 吴庄村临路第一排 57.0 45.8 60 50 达标 达标 3# 琅岐东城壹品小区第一排 55.8 44.9 60 50 达标 达标 4# 项目终点 56.1 45.4 60 50 达标 达标 从表3-4可得知，项目所在区域均能满足相应的声环境功能区划要求。 4、生态环境现状 （1）生态环境功能区划 1）福建省生态功能区划 根据《福建省生态功能区划(2010)》，本项目涉及福州外围城镇和城郊农业生态功能区（5102）生态功能为城镇生态环境与农业生态环境，详见下表。 表 3-1 《福建省生态功能区划(2010)》 代码 生态功能区 生态保护目标 所在区域 5102 福州外围城镇和城郊农业生态功能区 城镇生态环境 农业生态环境 马尾区中北部、琅岐经济区全部 图 3-3 福建省生态功能区划图 2）福州市城市生态功能区划 根据《福州市城市生态功能区划》，本项目涉及琅岐西部平原城镇生态环境与农业生态功能小区（510219818）和琅岐东面低山丘陵防护林生态功能小区（510219819）详见下表和图。 表 3-2 《福州市城市生态功能区划》 代码 生态功能区 生态保护目标 所在区域 510219818 琅岐西部平原城镇生态环境与农业生态生态功能小区 城镇生态环境 农业生态环境 琅岐岛西部临江平原生态经济区，包括前锋、三平、上岐、红旗、吴庄、海屿等村的临江平原和岛南之雁行洲、三分洲、浮岐洲等沙洲 图 3-4 项目区生态功能区划 （2）生态环境质量现状 项目于2020年7月31日取得福州市马尾区自然资源和规划局的《建设用地规划许可证》（地字第350105202000019，见附件06），土地用途为排水用地及其配套设施，拟用地面积66621.01平方米。项目选址位于福州市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善后的福州市中心城区范围外，属列入土地利用总体规划重点项目清单类项目，符合规划。土地类别为农用地（其中耕地3.8787公顷）、建设用地、未利用地。 根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感目标，未占用基本农田，现状沿线区域大部分是已经建成的城镇居民建筑和建设用地，沿途涉及植被主要是为现有城区绿化植被、沿线灌木丛、杂草，耕地以种植菜地等，不涉及古树名木。现有动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田及居民区生活环境的类型，如蜻蜓、蝶类、蜂类、蚊蝇、鼠类、两栖类及野生鸟类等光布性物种，评价范围内未发现有珍稀濒危和重要野生动物或鸟类，亦未发现珍稀濒危和需要重点保护的野生动植物，项目区及周边现状详见附图03。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价范围 （1）地表水 本项目属于水利河湖整治项目，运营期间无废水产生。施工期生活废水排至通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理。生产废水主要来源于机械和车辆冲洗废水，经沉淀后全部回用于抑尘洒水，故本项目施工中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价范围为“a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；”。因此，本项目主要分析生活污水排放至市政污水管网纳入琅岐污水处理厂集中处理的可行性。 （2）大气环境 本项目运营期无大气污染物产生，施工期的大气污染物主要是施工机械废气及运输扬尘，由于施工机械排放废气污染源较分散，且是流动性的；淤泥晾干场的臭气，由于是临时性堆放，施工结束及淤泥晾干用于绿化回填后臭气消失；运输扬尘为流动性，加盖帆布苫盖后对环境影响较小，无需设置大气环境评价范围。但由于本项目为线性工程，本次评价确定大气环境评价范围为用地红线200m范围以内。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HI2.4-2009)中关于声环境影响评价范围的规定，本项目虽然是线性工程（水利河湖整治），但运营期无噪声污染源，对周边声环境的影响主要是来源于施工期施工噪声。根据二级、三级评价范围的规定“根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小”，故本项目声环境评价范围主要为建筑施工场界及河道中心线两侧200m范围内有代表性敏感保护目标。 （4）生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1要求，本项目不属于“涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目”，无需设置生态专项，因此本项目不进行生态环境评价范围的设置。 2、生态环境保护目标 根据现场踏勘，项目周边为居民住宅、道路、池塘、河道、办公用楼等，现场踏勘未发现珍稀动物或濒危动植物，项目周边无名胜古迹和自然保护区。本项目主要的环境保护目标详见下表及附图04。 表3-3环境保护目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 最近距离 备注 环境保护目标 水环境 现状幸福河 小康路段XFZ0+000.000~ XFY0+000.000东侧 起点紧邻 小型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 大气环境 1#吴庄村 小康路段XFZ0+318.504~ XFY0+314.811北侧 26m 133户 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准 2#吴庄村 小康路段XFZ0+000.000~ XFY0+000.000东侧 132m 51户 吴庄华侨小学 小康路段XFZ0+343.45~ XFY0+362.887西侧 132m 师生约600人 东城壹品 东城壹品段东侧 紧邻 入住户数约50户 琅岐经济区管委会 通和路段北侧 73m 办公人员约200人 琅岐经济区工商局 通和路段ZFZ0+459.482~ ZFY0+460.838西北侧 93m 办公人员约80人 声环境 1#吴庄村 小康路段XFZ0+318.504~ XFY0+314.811北侧 26m 133户 《声环境质量标准》2 类标准 2#吴庄村 小康路段XFZ0+000.000~ XFY0+000.000东侧 132m 51户 吴庄华侨小学 小康路段XFZ0+343.45~ XFY0+362.887西侧 132m 师生约600人 东城壹品 东城壹品段东侧 紧邻 入住户数约50户 琅岐经济区管委会 通和路段北侧 73m 办公人员约200人 琅岐经济区工商局 通和路段ZFZ0+459.482~ ZFY0+460.838西北侧 93m 办公人员约80人 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）地表水环境 项目周边地表水体的地表水环境功能类别为V类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，详见表3-4。 表 3-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 序号 项目 V类 1 pH值（无量纲） 6~9 2 化学需氧量（COD） ≤40 3 高锰酸盐指数 ≤15 4 五日生化需氧量（BOD5） ≤10 5 氨氮（NH3-N） ≤2.0 6 石油类 ≤1.0 7 DO ≥2 （2）大气环境 本项目位于马尾区琅岐镇，项目所在地环境空气功能区划为二类区。项目建设区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表 3-5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 标准来源 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 （3）声环境 本项目处于声环境功能区划为二类区，区域声环境执行《声环境质量标准》2类标准，详见下表。 表 3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别 适用区域 标准值 昼间 夜间 2类 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 60 50 2、污染物排放标准 （1）废水 施工期的废水主要有生活污水和生产废水，生产废水经隔油池和沉淀池处理后，用于项目区抑尘洒水，不外排；生活污水排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）。项目运营期无废水产生。 表4-2 施工期污水综合排放标准 项目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 排放标准 mg/L 500 300 400 45 100 排放去向 琅岐污水处理厂集中处理 备注 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准） （2）废气 项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即粉尘周界无组织最高允许排放浓度为1.0mg/m3。运营期无废气产生。 （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。运营期无噪声产生。 （4）固废 项目施工期和运营期生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”有关规定。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）进行贮存、处置场的建设、运行和监督管理，不造成二次污染；产生的危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单。 |
| 其他 | 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》对总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。本项目无生产废水外排；生活污水排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理，因此本项目废水不需要申请总量控制项目。 根据工程分析，项目施工过程会产生CO、NOx，主要来自于机械设备及车辆燃油废气，目前我国对移动源及瞬时源排放的污染物未进行总量控制的要求，因此项目生产中产生的氮氧化物不列入总量控制。另外，项目粉尘排放主要来自于无组织源及移动源，只发生在施工期内，且未列入总量控制指标，因此本次评价建议不对粉尘进行总量控制。 综上所述，本项目污染物不涉及总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于场地清理、土方开挖和回填、物料装卸和道路运输环节等。施工扬尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远。根据对类似项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m～100m为中污染带、100m～150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。施工起尘量的多少与施工方法、施工场地大小、施工机械等都有关系，同时随风力的大小，物料的干湿程度、作业的文明程度和场地等因素而变化。 （2）运输扬尘 施工期车辆运输的道路扬尘属于等效线源，污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，粉尘污染范围相应扩大，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。 （3）施工机械、运输汽车尾气 施工工地上使用的施工机械和土方运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。 一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出矿区及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约60m的区域。在矿区施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有SO2、NO2、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。 （4）堆场扬尘 本项目土石方开挖前进行项目区内的表土剥离，拟将剥离的表土堆放至临时堆料场，约剥离表土0.27万m3。堆土相对粒径较小，若堆体表面干燥，遇大风天气时将产生一定扬尘。为减轻表土堆场扬尘污染，本环评要求表土堆场定期采用喷枪洒水抑尘，保持堆体表面湿润，在堆土表面进行密目网苫盖，并在周边布设围挡。如施工期间严格落实以上措施堆场的堆体扬尘可以得到较好的控制，无组织扬尘较少。 （5）淤泥晾干场臭气 本项目淤泥晾干场堆存会产生臭味气体，呈无组织状态释放，底泥散发臭气的恶臭强度一般为1~2级，主要污染物为H2S、NH3等物质的混合物。根据对类似河道疏浚底泥堆场恶臭情况调查结果分析，底泥堆场恶臭影响范围一般在30m左右，有风时下风向影响范围更大，50m之外基本无气味。且本项目淤泥主要来自与现状河流衔接处及新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处，涉及淤泥量较少。再加上本项目将淤泥晾干场布置于临时堆料场东侧内，周边50m范围内无居民点，淤泥堆放晾干的过程中采用临时苫盖，随着施工结束和淤泥晾干用于绿化回填后，恶臭气味将会消失，对大气环境影响较小。 2、地表水环境 （1）基坑排水 工程开挖过程中，基坑排水是施工活动产生的生产废水之一，基坑排水主要分为初期排水和经常性排水。初期排水包括基坑积水、基坑渗水两部分，经常性排水主要由降雨、施工弃水和围堰渗水三部分构成，污水中主要污染物为悬浮物，一般浓度在2000mg/L。基坑排水经集水井收集后，通过潜水泵输送至沉淀池后回用于厂区降尘用水。由于基坑排水的污染物主要为SS，故经沉淀后，如若有多余的澄清水可排至周边水系，对周边水系的水质影响小。 （2）施工生产废水 施工生产废水主要为混凝土工程养护废水、桩基础工程废水和施工车辆及机械设备的冲洗废水，施工车辆和机械修配主要利用琅岐岛内已有设施，。施工废水的主要污染物为COD、SS、石油类等。其中，COD约100mg/L，SS约800mg/L，石油类约40mg/L。施工生产废水经隔油池、沉淀池处理后全部回用于厂区内降尘用水等。 （3）施工人员生活污水 施工生活污水来自施工临时生活区的粪尿、公用设施等排放污水，员工就近用餐或订餐。本工程施工生活区布置采用分散布置，大部分施工人员租住于周边村落，其产生的生活污水依托村落已有的污水系统消纳处理，少部分办公人员（约10人）居住于临时生活区。根据《建筑给水排水标准》（GB50015-2019），每人每天生活用水标准取100L，污水排放系数取0.80，则生活污水排放量约0.8t/d（292t/a）。参考《给排水设计手册》（第五册）4城镇污水处理总论中表4.1典型生活污水水质示例，本项目生活污水中：CODCr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-H类比取值35mg/L。 本项目施工期内产生的生活污水水质与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）的达标情况见表4-2。 表4-2 生活污水水质达标情况一览表 指标 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 产生浓度 mg/L 400 220 200 35 100 排放标准 mg/L 500 300 400 45 100 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 从上表数据看出，本项目施工期生活污水可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准），可以排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理。并且，本项目施工期废水排放量较小，对污水厂的正常运营（日处理3万吨）不会产生冲击影响。因此，本项目施工期产生的生活污水排入通和路市政污水管网纳入琅岐污水处理厂集中处理是可行的。 3、声环境 施工噪声主要来自于搅拌水泥桩机、挖掘机、自卸汽车、压路机、蛙式打夯机、混凝土搅拌机、平板式混凝土振捣器等机械施工活动，主要位于工程现场和施工基地，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），上述施工机械距离作业点噪声源强10m处噪声一般在80~100dB(A)之间。在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，且相对位置因施工作业的需要而随时移动，很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果，不过能确定的是基础施工阶段多台机械同时在一处作业的几率很大。通过对比类似项目，如果施工期间严格执行本评价提出的声环境保护措施，则施工期间对周边声环境影响可以降到最低。 表 4-2主要施工机械设备噪声源声压级 单位：dB（A） 序号 设备名称 距声源10m处 1 搅拌水泥桩机 101 2 推土机 82 3 挖掘机 82 4 自卸汽车 83 5 压路机 81 6 蛙式打夯机 87 7 混凝土搅拌机 83 8 平板式混凝土振捣器 83 4、固体废物 （1）土石方 本工程总计开挖方量约16.52万m3，大部分为土石方，土方开挖11.01万m3利用作为临时工程和主体土方回填用，多余土方5.51万m3外运至连江县粗芦岛环岛公路二期工程（塘下至粗芦岛二桥连接线路段）B段。小康路段与现状河流衔接处及新挖河道沿线穿过的鱼塘和沟渠处涉及少量淤泥（位于幸福河起点、ZK0+000、ZF0+260，共计约188m），由于本项目淤泥全是少量鱼塘底部和灌溉沟渠余留，其成分不涉及重金属及其他有害物质，故淤泥堆放至淤泥晾干场，晾干后用作后期绿化土。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾按每人每天产生1.0kg计，施工巅峰时段按50人计，则施工期施工人员产生生活垃圾50kg/d，施工期按12个月计，故施工期生活垃圾总量为18.25t。交由环卫部门统一收集处理，对环境影响较小。 （3）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括拆迁施工过程中产生的废弃建筑材料如水泥、砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，以及施工临时设施及场地构筑物拆除过程中产生的建筑垃圾。如果施工期建筑垃圾不及时处理，不仅有碍景观，而且在遇到大风干燥天气时，易产生扬尘。项目产生的少量施工废料等及时送指定的地点处理，对周围环境不会产生显著影响。 （4）沉淀池沉渣 沉淀池沉渣主要来源于河道开挖基坑排水、施工废水、抑尘用水各部分沉淀池，废水经沉淀池沉淀后会产生沉渣，沉淀池定期掏清，沉渣收集后统一置于晾干场晾干后用作人行步道回填。 5、生态影响 （1）项目区生态现状 据现场勘查，本工程沿线两侧主要是吴庄村、东城壹品、现状幸福河，田地、水塘等，本工程建设对周边生态影响较小，本区域植被主要为南方常见草本植物，农户果林，不具大型动物生存的环境。周围无受保护的珍稀或濒危动、植物种类，也无名胜古迹和自然保护区。 （2）土地利用影响分析 本项目临时用地主要为临时办公生活区、综合加工厂区、综合仓库和临时堆料场，施工共计临时用地约7000m2，工程施工后，临时用地通过绿化、复垦等措施给予恢复。项目建设对土地利用影响较小。 （3）对植被资源的影响分析 在工程建设过程中，地基开挖、地表剥离、施工人员、施工机械等对道路沿线植被存在一定的影响。从植物种类来看，项目建设破坏的植被作物群落较少，没有需要特殊保护的珍稀树种，均为常见性和广布性，不会对植物多样性造成影响；且其减少林地面积很小，不会造成植物资源的明显损失。 项目正常运营期护岸植被恢复正常后，单位面积生物量将高于建设前。项目建设虽然引起项目区域生物量减少但对周边生态环境影响不大。 （4）对动物资源的影响分析 项目区动物少，不影响动物生存环境，不会对动物多样性、种群数量造成影响。 （5）对水生生物的影响分析 施工期内施工废水全部回用，不外排，基坑排水经过沉淀池沉淀后，回用于场区洒水降尘。根据现场勘察，项目区周边水系属于城市内河，琅岐岛内内河主要以防洪排涝为主，四季水量变化大，枯水期水量小，丰水期以排涝为主，水生生物稀少，无大中型水生生物，且本项目为新开挖规划河道，只在起点幸福河处与原幸福河连接，起点连接处开挖有围堰拦截，故本项目施工对周边水生生物影响小。 6、水土流失影响分析 （1）水土流失情况 项目施工，使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。 （2）水土流失影响分析 水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。 本项目水土流失防治责任范围为7.36hm2（其中主体工程区永久占地6.66hm2，临时占地约0.70hm2）。项目扰动地表面积 7.36hm2，扰动地表的土地类型主要有耕地（未涉及基本农田）、住宅用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等。土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻，工程建设中采取必要的防护措施，可将水土流失量降到最小。 7、环境风险 本项目环境风险主要存在于施工期，且不属于需设置环境风险专项评价的项目，因此本次评价仅对施工期的环境风险进行简要的定性分析。 本项目施工期对临时堆料场定期采用喷枪洒水抑尘，保持堆体表面湿润，在堆土表面进行密目网苫盖，并在周边布设围挡，最大程度较低扬尘对周边环境的影响；应在施工场地内布设隔油池、沉淀池，施工机械产生的废水应经过隔油沉淀后，用于厂区内降尘用水，不直接排入周边水体；施工人员的生活污水排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理，不直接排入周边水体；开挖产生的淤泥应集中堆放至方案指定的场地，远离居民区，不堆放至居民点、学校、办公楼等敏感建筑物周边，淤泥晾干的过程中应适当进行苫盖，晾干后应及时用于绿化回填，不乱丢乱弃。此外，本项目在施工期应建立健全的环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，及时落实本评价所采取的相关环境保护措施。因此，本项目施工期间如严格落实本次评价提出的环境保护措施，环境风险发生的可能性很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境 本项目运营期内无废气产生，不会对大气环境造成影响。 2、地表水环境 本项目为河道整治工程，本身在运营期不产生废水污染物排放，工程在运营期不会对地表水环境产生负面影响，相反还将在一定程度上改善现有的幸福河等水系地表水环境质量，本工程实施后可以提高项目片区的排水能力，改善雁行江及周边湖泊水塘的调洪、纳潮功能，对项目区域水环境影响表现为正效益。 3、声环境 本项目运营期内除不可避免的河水流动声音外，无噪声产生，对周围声环境微小。 4、固体废物 本项目营运期内无固体废物产生。 5、生态环境 （1）对水域生态影响 本项目建成后，将增加水域面积，加强区域内部各河道的连通与水体交换，水质状况将大大提高，且生物多样性也将有所提高，整个水生生态系统将进一步优化和改善，形成较为稳定的水生态系统，有利于恢复和维持区域河湖生态系统的良性循环。 （2）对陆域生态影响 项目永久占地的土地主要是将陆域转变为水体，陆域生境的面积减少，水域生境的面积增加较明显。总体上本项目占地只造成动植物个体数量的变化，不会破坏该地区的生物多样性。主体工程完工后河道沿线的绿化、护岸的建设均能使陆域生态环境得到一定的恢复。 随着工程绿化的实施，施工期带来的负面影响将得以缓解，区域植物生产力将比现状明显上升，生态环境显著改善，并在工程运营一段时间后，项目区群落结构将达到新的平衡。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、用地选址符合性分析 本工程为河道整治工程，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列的限制类和禁止类用地项目，因此本项目符合用地要求。 根据福州市马尾区自然资源和规划局2020年7月31日审批通过的《建设用地规划许可证》（地字第350105202000019号），本项目用地性质为排水用地及其配套设施用地。项目选址线路不涉及基本农田、生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区（见图1-2）等需要重点加以保护的区域。项目选址位于福州市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善后的福州市中心城区范围外，属列入土地利用总体规划重点项目清单类项目，符合规划。 2、选址可行性 本次项目河道整治选址按照《福州市马尾区琅岐经济区防潮排涝规划报告》中规划的争丰河与幸福河上游部分河段，河道整治完成后可以提高幸福河和争丰河的防洪排涝能力，与规划内的河流走向以及防潮排涝整体布局相符合。项目的选址选线具有唯一性，因此项目的选线符合规划要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气环境 （1）施工扬尘 ①建设单位在施工期间，应设置施工标志牌。施工标志牌应当标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及监督电话、当地环境保护主管部门的污染举报电话等。 ②对于裸露施工区地表压实处理并洒水。 ③项目施工场地应设置硬质围挡，以抑制扬尘飞散，围挡高度不低于2.5m，并设置喷淋装置或洒水车进行洒水喷淋； ④天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程。 （2）运输扬尘 ①运送土方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 ②运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。 ③运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ④运输车辆途经敏感点路段时，应减速行驶以降低扬尘量。 ⑤对运输道路勤洒水（每天4～5次），可使扬尘影响和污染程度明显降低。 （3）施工机械、运输汽车尾气 ①对于燃油类的施工机械设备车辆在选用上选择环保型、废气达标的机械设备及车辆，加强施工车辆的管理，注意车辆保养、定时检修，尽量保证车辆尾气达标排放。 ②对于燃油类的施工机械设备车辆在选用上选择环保型、废气达标的机械设备及车辆，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油 （4）堆场扬尘 ①在施工过程中，开挖的土石方应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬，应定时洒水。 ②临时堆场要设置高于堆场硬质围挡，并进行苫盖。 （5）淤泥晾干场臭气 ①淤泥临时堆放点周边50m处应无居民点、学校、办公区等敏感建筑； ②淤泥临时堆放的过程中应采用临时苫盖措施。 （6）施工场地六个100% 结合福州市城市管理委员会、福州市城乡建设局、福州市公安局交通警察支队关于印发《关于进一步加强城区各类施工围挡监管工作的实施意见》的通知要求：城区施工工地周围必须100%围挡，各类施工围挡设置按照“六个100%”的文明施工要求实现“最小面积、最短时限、最优位置、最适时机”的工作目标。落实城区各类施工围挡常态化监管，确保围挡设置规范、统一、整洁、美观。为尽可能减少项目施工期对周围大气环境的影响，建议采取以下大气环境防治措施： ①施工现场100%围挡： 按照建设工程围挡设置标准，施工现场设置相应类型的围挡，围挡材质以钢木复合板、砌体等高强度材料为主，要求材质不变形、不起泡、保持表面平整美观，提倡使用新型节能环保材料，逐步淘汰泡沫夹芯板围挡、彩钢板围挡、水马围挡；围挡高度应不低于2.5米或者采用装配式材料围挡。围板外立面及其广告宣传画等要定期维护、清洗和更换，保持围板立面的整洁清爽。 ②工地路面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 ③物料堆放100%覆盖 施工现场工程渣土、建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地，不能按时完成清运的，应及时覆盖。 ④施工作业100%洒水 土方开挖，回填等可能产生扬尘的施工作业时，施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘。 ⑤出工地车辆100% 冲净车轮车身 工地出入口应当安排专人进行车辆清洗和登记，进出工地的运输车辆的轮胎和车身外表应当完全冲洗干净后，方可进出工地。 ⑥渣土车辆100%密闭运输 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。 2、地表水环境 （1）基坑排水 在施工区域开挖基坑布设截排水沟，并在拐角处布设集水井，同时布置多台潜水泵抽水至固定式的抽水泵房，再由固定式的抽水泵房将基坑集水井来水抽水至沉淀池后回用于运输道路及堆场洒水。 （2）施工生产废水 施工生产废水不得直接排入沿线水体，施工设备冲洗废水经沉淀池及隔油池处理后回用于道路及抑尘洒水，不外排。施工废水可循环回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。 （3）施工人员生活污水 大部分施工人员采用租用当地民房的方式，可利用现有的污水处理设施。临时办公生活区内布设污水管网，生活污水经收集排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理。 3、声环境 （1）合理规划运输线路，尽可能避开居民区等。施工车辆在经过居民点时要尽量降低车速，禁鸣喇叭，以减少对附近居民的影响。 （2）施工应尽量选用低噪设备，并严格执行施工场界执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，控制施工期噪声的影响；若因高噪设备造成施工场界噪声超标，则必须进行移动声屏障等措施。 （3）在线路近距内有集中村镇居民区的路段，强噪声施工机械（装载机、振捣器等）夜间（22:00-6:00）停止施工作业，如需连续作业应向当地生态环境部门申报。 （4）合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 （5）施工时要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。 （6）建筑材料及土方运输尽量选择远离居住等敏感点的路线。 4、固体废物 （1）土石方 ①项目开挖土方严禁乱堆乱弃，土石方堆放在指定的堆土点，开挖少量淤泥及时堆放至晾干场晾干，晾干后达到回填土质要求的含水量后用于绿化工程。 ②项目土方外运的数量及运输路线要及时向有关部门进行报备，需完成报备后再进行土方运输。 （2）生活垃圾 施工期间施工人员产生的生活垃圾应集中收集后送当地环卫部门处理。 （3）建筑垃圾 尽可能回收利用，不能回用的部分采用封闭式渣土运输车及时清运。 （4）沉淀池沉渣 各部分沉淀池沉渣定时掏清，收集后统一置于晾干场晾干后用于回填。 5、生态环境 （1）尽可能保留工程河段底质的原始构成和形态，在使用全混凝土砌石堤的河段，推荐采用区块网格混凝土或生态混凝土，有利于植被生长，建议在河岸底部保留原有土坡，用以培育湿生植物，为鱼类提供栖息场所。 （2）进一步优化防洪堤结构形式，根据河段上下游的水文情势、生态保护及人群分布等在条件适宜的部分岸段推荐采用亲水性防洪堤，并适当营建河滨湿地，可以在一定程度上削减降水淋溶径流对水质的影响，以提升区域水生态景观质量。 （3）堤防的施工基地、临时施工便道等临时用地的设置应布设在用地红线内，在施工的过程中应不得侵占基本农田，对临时占用植被较好区域的的，应剥离表土另外堆存，待工程结束后，平整土地，清理地表碎石杂物等，然后回填表土复耕。对临时占用未利用地，施工后应恢复原貌或进行植被绿化。 （4）施工结束后，应及时对岸线进行植被绿化，并建设景观带、道路和亲水平台等设施，营造新的滨河景观。施工场地植被恢复选择植物时，应尽量选择乡土物种和本地常见种，避免生态入侵造成的生态问题，并尽量恢复区域植被的多样性。 6、水土保持措施 根据建设单位提供的《琅岐镇内河整治工程初步设计报告（报批稿）》，本项目已制定了初步的水土保持防治措施。目前，建设单位已委托具有专业资质的水土保持公司进行本项目水土保持方案编制工作，最终需实施的水土保持措施以本项目后期批复的水土保持方案中的内容为准。如果严格落实批复的水土保持方案中的工程措施、临时措施和植物措施，则本项目的水土流失危害较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境 本项目运营期内不涉及废气排放。 2、水环境 本项目属于市政生态环境保护河湖整治建设项目，只要做好河长制管理，定期巡回检查，清理河面杂物，运营期水质将进一步提高，大大改善了项目区的亲水环境及景观环境。 3、声环境 本项目运营期内不涉及噪声排放。 4、固体废物 本项目运营期内无固体废物产生。按河长制管理，定期巡回检查。 5、生态环境 本项目运营期应加强河岸植被绿化景观管理，确保琅岐西片区排涝安全，同时达到保护生态环境的目的、改善了项目区的亲水环境，丰富了水文化内涵，打造城市景观新亮点、对周边生态环境起到长期的正效应。 |
| 其他 | 环境监测计划 根据项目的特征和区域环境现状、环境规划要求，制定项目的环境监测计划，包括环境监测目的、频次、监测实施机构、监督机构等具体内容，本项目的环境监测时段主要为施工期。 监测重点为环境噪声、水体水质和环境空气，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。项目施工期具体监测计划见下表： 表 5-1 监测计划一览表 阶段 污染源 监测位置 监测项目 监测频次 实施机构 负责机构 监督机构 施工期 噪声 河道中心线200m范围内的敏感点 LAeq 随机抽查，施工期内不低于6次 委托有资质的环境监测单位进行监测 建设单位 生态环境局 废水 临时办公区污水出口处 流量、pH、COD、BOD、氨氮、动植物油 1次/季度 起点现状幸福河 施工扬尘 项目区上风向1个，下风向2个 TSP |
| 环保投资 | 本项总投资估算为9867.74万元，环保投资205.81万元，占总投资的2.09%。本项目环保投资明细见下表： 表5-2环保投资一览表 时段 项目 内容 投资金额（万元） 施工期 大气环境保护措施 洒水抑尘 5 项目区边界围挡 2 洗车池 2 临时堆土场苫盖、围挡，淤泥晾干场苫盖 4 土方运输苫布遮盖 2 地表水环境保护措施 施工废水截水沟 3 基坑集水井 1 潜水泵 2 隔油池 3 沉淀池 5 污水管网 7 声环境保护措施 加强施工设备管理、使用低噪声设备 8 耳罩 固体废物 土方运输 6 垃圾收集点 施工期环境监测 LAeq 10 流量、pH、COD、BOD、氨氮、动植物油 TSP 施工期环境管理及其他 6 水土保持措施 水土保持方案中相应的工程措施、临时措施、植物措施 124.81 环境管理 水保设施及环保设施验收 15 共计 205.81 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①在设计阶段本项目已经最大化减少耕地占用面积，临时用地尽量不占用耕地。 ②施工期加强施工管理，避免在雨季施工，减少水土流失。 | ①施工期临时工程设施占地恢复情况；②排水工程、防护工程及其效果，水土流失治理情况。 | 及时完成用地红线范围内可绿化的地方的植树种草工作，并在营运期进行维护。 | 工程防护措施、植被恢复情况 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①基坑排水通过沉淀池沉淀后回用；②施工生产废水经过隔油池+沉淀池回用；③施工期生活污水经过污水管网收集后，排入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理。 | ①生产废水禁止直接排入周边水体； ②落实生活污水接入通和路市政污水管网，纳入琅岐污水处理厂集中处理。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工应尽量选用低噪设备，在施工厂界布设施工围挡或移动声屏障等措施；②强噪声施工机械（装载机、振捣器等）夜间（22:00-6:00）停止施工作业，如需连续作业应向当地环保部门申报；③合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间；④尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔；⑤建筑材料及土方运输尽量选择远离居住等敏感点的路线。 | 落实情况 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①对于裸露施工区地表压实处理并洒水；②项目施工场地应设置硬质围挡，以抑制扬尘飞散，并配备喷淋装置或洒水车进行洒水喷淋；③装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗；④运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台；⑤对运输道路勤洒水（每天4～5次）；⑥对于燃油类的施工机械设备车辆在选用上选择环保型、废气达标的机械设备及车辆；⑦对于燃油类的施工机械设备车辆在选用上选择环保型、废气达标的机械设备及车辆；⑧临时堆场和淤泥晾干场要设置高于堆场硬质围挡，并进行苫盖；⑨土石方运输应向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输；⑩实施施工场地六个100%； | 落实情况 | / | / |
| 固体废物 | ①项目开挖土方严禁乱堆乱弃，土石方堆放在指定的堆土点，少量淤泥开挖运至晾干场晾干后用于回填，严禁乱弃；②项目土方外运要及时向有关部门进行备案，需完成备案后再进行土方运输；③施工期间施工人员产生的生活垃圾集中收集后送当地环卫部门处理；④建筑垃圾尽可能回收利用，不能回用的部分采用封闭式渣土运输车及时清运；⑤各部分沉淀池沉渣定期掏清，与开挖淤泥后统一置于晾干场晾干后用于回填。 | 落实情况 | / | 落实情况 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 制定环境风险应急预案，严格落实环境保护措施。 | 落实情况 | / | / |
| 环境监测 | ①河道中心线200m范围内的敏感点设置监测点位；②临时生活区污水出口处设置1个监测点位；③起点处现状幸福河设置1个监测点位；③项目区上风向设置1个监测点位，下风向设置2个监测点位。 | ①现状幸福河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；②生活污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）； ③环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； ④声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准 | / | / |
| 其他 | 水土保持方案通过审批后，严格执行其中的水土保持措施。 | 符合《福建省水土保持条例》的要求。 | / | / |

# 七、结论

琅岐镇内河整治工程的建设有助于完善福州市琅岐岛排涝工程规划，提高雁行江片区整理防潮排涝能力，有助于保障人民生活及生产安全，促进地区社会经济和谐发展，是一项民生工程。项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策，应予支持。项目选线方案符合片区总体规划，选线合理。 本项目属于市政生态环境保护河湖整治建设项目，建设施工期对周边水环境、大气环境、声环境以及生态环境会造成一定的影响，且其影响是暂时的。只要采取本评价提出的各项环保措施后，是可以有效预防和控制生态破坏和确保污染物达标排放。项目实施后，周围环境将得到改善，项目区及周边生态环境将进一步提高，确保琅岐镇雁行江片区排涝安全，同时达到保护生态环境的目的，改善了项目区的亲水环境，打造城市景观新亮点，对周边环境起到长期的正效应。 因此，该项目在严格执行环保“三同时”制度、严格落实本报告提出的各项环保措施后，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 福建润山环保工程咨询有限公司 2023年2月

# Text boxes

项目所在地