# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项  目  名  称：恒展电子连接元件制造项目

建设单位(盖 章)：福州恒展电子有限公司

编  制  日  期：2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	70

建设项目污染物排放量汇总表	71

附图：附图1项目地理位置图

附图2 项目周边环境示意图

附图3 项目周边环境现状图

附图4 引用的监测点位关系图

附图5总平面布置图

附图6 项目厂区雨污分流图

附图7 车间平面布置图

附图8 福州市声环境功能区划图

附件：附件1 委托书

附件2 营业执照及法人身份证

附件3 备案表

附件4 厂房购买协议

附件5 入园用地证明

附件6 项目挥发性有机物总量指标调剂承诺函

附件7 申请环评审批报告

附件8 涉密说明

附件9公开建设项目环评信息情况的说明报告

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 恒展电子连接元件制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-350105-04-01-820222 |
| 建设单位联系人 | 陈奋裕 | 联系方式 | 13809502976 |
| 建设地点 | 福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元 |
| 地理坐标 | (经度：119度29分52.7276秒，纬度：26度4分20.9377秒) |
| 国民经济 行业类别 | C3831（电线、电缆制造） | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38—77、电线、电缆、光缆及电工器材制造383；—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | √新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽发改备[2023]A050114号 |
| 总投资(万元) | 700 | 环保投资(万元) | 28 |
| 环保投资占比(%) | 4.0 | 施工工期 | 2024年1月~2024年6月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 1778.47 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价，详见下表： 表1.1-1 专项评价设置原则一览表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物（1）、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标（2）的建设项目 本项目不涉及左列废气污染物 不设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网接入污水处理厂；属于间接排放 不设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量（3）的建设项目 本项目危险物质最大存储量未超过临界量 不设置 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 不设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 不设置 土壤 不开展专项评价 / 不设置 声环境 不开展专项评价 / 不设置 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 不涉及 不设置 备注：（1）废气中有毒有污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）：二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、乙醛、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物。 （2）环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 （3）临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | ⑴规划名称：《福州经济技术开发区扩区总体规划》 规划审批部门：商务部会同国土资源部、建设部 审批时间及文号：2005年1月10日，商资函[2004]200号 ⑵《福州市马尾区350105-CA-G、H管理单元(两高以北片区)控规调整论证》 规划审批单位：福州市自然资源和规划局 审批文件名称及文号：关于“两高”以北片区规划调整有关审查意见的函（榕自然函[2020]2009号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》，2012年4月19日通过原国家环境保护部审查。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1《福州经济技术开发区扩区总体规划》概况 1.1.1开发区性质 开发区功能定性为：集国家级开发区、保税区、高科技园区、现代交通枢纽为一体的福州市中心城外围沿江(海)组团式港口工业区。 1.1.2各组团规划 (1)马尾中心组团 马尾中心组团地处福州中心城东大门前沿，规划该组团将拥有福州港客运、货运新港区，具有不可替代的交通枢纽功能，有福马路、长乐国际机场专用线、福马铁路横贯其间。规划重点是进行用地调整，增加第三产业用地，强化区中心的商贸、文化功能。规划以青洲路为界，青洲路以西以生活居住为主，青洲路以东为工业区、保税区和新港区。搬迁青洲路以西占地大、效益差的渔业公司等企业，把江滨大道延伸至青洲路。结合区政府搬迁至马江大厦，在其周边形成公建中心，并沿着罗星大道和江滨大道向外辐射，形成商贸金融区。 (2)快安组团 快安组团位于马尾隧道以西，鼓山隧道以东，本组团被福马铁路分成南北两块，目前用地已基本填满。规划利用福马线、江滨大道两条交通线连接条件，带动百亿电子产业园和滨江新区发展，同时加强基础设施和生活配套设施建设，加快电子信息产业基地的规模型建设。在铁路以南、磨溪以东、里挡路以西设立商贸服务生活配套中心。福马路以北以现有村庄为基础，扩大为生活居住岗，福马路以南是开发区主体。沿江滨路内侧100米左右用地控制作为商住综合用地。 (3)长安组团 长安组团规划重点是处好城市建设用地与铁路、公路、港区之间的关系，解决好琯头镇基础设施相衔接的问题，重点发展临港工业。在长安大道以南，七号路和八号路之间设立商贸服务中心。 (4)琅岐组团 规划在琅岐轮渡北面建设发展生态型化纤纺织工业、纺织科研的现代工业园区，依托琅岐镇区进行生活配套。 (5)南台岛组团 南台岛组团原规划发展形成林浦、壁头、下门洲三片，后国务院只批复林浦片区作为福州经济技术开发区南台岛组团。林浦片区规划发展形成滨江高级配套区、林浦体育公园、林浦高新产业区三大功能。 本项目选址于福州马尾万洋众创城，位于福州经济技术开发区的长安组团，本项目主要从事DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产，属于工业企业，项目用地为工业用地，符合用地规划。 1.2与《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见符合性分析 规划布局结构为“一轴、二心、三片区”。其中“一轴”：利用原104国道作为投资区的主干道，使之成为本区发展的主轴线，把投资区的几个片区联系起来；“二心”：在亭江中心区和长安村东侧的江滨地带，设置南、北两个公共服务中心，均匀的为全区服务；“三片区”：分别为港区（出口加工区）、亭江片区和长安片区。产业发展类型为主要发展：电子电器、临港工业、现代物流；适度发展：食品加工、建筑材料、轻工纺织；限制发展：对环境有严重污染、高耗能的产业。 本项目选址于福州马尾万洋众创城，属于长安片区，项目主要从事DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产，符合规划的定位要求，不属于高污染、高耗能的产业，且不在规划环评中所禁止入规划区的行业类别，项目建设符合国家和地方产业导向，项目的建设与《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》及审查意见提出的相关环保要求不冲突。 1.3与《福州市马尾区350105-CA-G、H管理单元(两高以北片区)控规调整》符合性分析 根据《福州市马尾区350105-CA-G、H管理单元(两高以北片区)控规调整》的要求，将马尾区350105-CA-G、H管理单元(两高以北片区)的控规进行调整，调整前后的土地性质由物流仓储用地变更为二类工业用地详见下图1.1-1。 图1.1-1 调整后该区域的控规图 本项目属于电缆、电线制造行业，主要从事DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产加工，与《福州市马尾区350105-CA-G、H管理单元(两高以北片区)控规调整》中土地性质的二类工业用地是相符合的。 |
| 其他符合性分析 | 1.4产业政策符合性分析 项目主要从事DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产，采用较先进的环保设施，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制和淘汰类的项目，且该项目于2023年10月19日通过了福州经济技术开发区发展和改革局的备案(闽发改备[2023]A050114号，详见附件3)，因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。 1.5土地利用总体规划符合性分析 本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，项目用地为工业用地，根据建设单位提供的土地证明，项目用房为工业厂房，同时建设单位通过了自贸区福州片区管委会出口加工区办事处投资服务中心的入园备案情况告知书，入园备案［2021022］(详见附件5)。 因此，项目与城市土地利用规划并不冲突，符合城市土地利用的总体规划。 1.6与国家及地方挥发性有机物污染防治政策的符合性分析 ⑴与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 2017年9月13日，原环境保护部、发展改革委、财政部、交通运输部、质检总局、能源局联合发布了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》；2017年5月9日，福建省环境保护厅公开发布了《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》(闽环保大气〔2017〕6号)；2017年6月8日，福州市人民政府印发《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》(榕政办〔2017〕169号)。 表1.1-1 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号 相关文件名称 相关内容 项目情况及符合性分析 1 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 四、主要任务 (一)加大产业结构调整力度。 1.严格建设项目环境准入。 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 (二)加快实施工业源VOCs污染防治。 本项目不使用高挥发性有机物原辅料，涉及有机废气产生的工艺为挤出、注塑工艺，PVC原料在高温条件下会产生少量挥发性有机物，经收集后采用活性炭吸附处理后有组织排放，减少污染物排放，严格按照文件规定要求对VOCS排放实行2倍量替代， 符合要求。 2 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案 二、主要任务 （一）严格环境准入 进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。 3 福州市挥发性有机物污染整治工作方案 (二)严格VOCs项目环境准入 提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。 ⑵与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析 该政策要求VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。 根据建设单位提供的资料，本项目使用的PVC原料属于低VOCs含量的原材料，根据后文分析产生的废气量也较少，因此，本项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》中提出的要求相符。 1.7“三线一单”控制要求的符合性分析 (1)生态红线相符合性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。 因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 (2)环境质量底线相符合性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准；根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3)与资源利用上线的对照分析 本项目生产建设过程中所利用的资源主要为水和电，均为清洁能源。项目建成运行后采取内部管理、设备选择、原辅材料选用管理和污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 (4)与环境准入负面清单的对照 ①产业政策符合性分析 根据1.4分析，项目的建设符合国家当前产业政策。 ②与《市场准入负面清单草案》相符性分析 经查《市场准入负面清单草案》(试点版)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合国家产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 |

| 其他符合性分析 | ③与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析见表1.1-2，与马尾区生态环境准入清单要求的符合性分析见表1.1-3。 表1.1-2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 项目情况和符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保护红线范围。 本项目主要从事电子连接元件的生产，位于福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，项目建设与空间布局约束要求不相冲突 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划(2013-2030)划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业(现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、天然气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业)新增大气污染物排放量，按不低于1.5倍交易。 2.省级(含)以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量(不含使用天然气、天然气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量)，按不低于1.2倍交易。 3.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1、项目位于福州马尾万洋众创城(亭江镇亭江路66号B区01栋501、502号)，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行2倍量替代。 2、项目主要从事电子连接元件的生产，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 表1.1-3 与马尾区生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 准入要求 项目情况 符合性 ZH35010520002 福州经济技术开发区 重点管控单元 空间布局约束 快安组团：禁止新建冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。 马尾组团：禁止新建冶金、船舶等项目，饲料项目应逐步淘汰迁出。严格控制耗水型和大气污染型项目，现有与园区产业主导发展方向不符的项目不得扩建。 长安组团：禁止新建石化、化工、冶炼压延、造船、饲料、集中电镀等项目。 琅岐组团：严禁引入高耗能、高污染、低水平生产型企业。 本项目属于非禁止类项目 符合 污染物排放管控 1.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 2.严格控制中铝瑞闽、大通机电等重污染企业油雾、恶臭、粉尘的无组织排放。 本项目VOCs实行区域内2倍量削减替代 符合 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 本项目风险Q远小于1，环境风险较小 符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 本项目使用电为清洁能源 符合 根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。 |
| --- | --- |

|  | 1.8与周围环境相容性 本项目周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。根据环境现状监测资料可知，项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求，本项目所在的厂房属于闲置状态。 本项目车间平面布置较为合理，建设单位应完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。项目运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。因此，项目选址环境功能符合要求。 1.9与“三区三线”的符合性分析 本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目用地属于工业用地，能够符合城镇集中建设区的功能定位。本项目与“三区三线”的要求不冲突。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福州恒展电子有限公司成立于2002年12月25日，经营范围包括电源插头线、接插件、电子元器件、电线、电缆生产加工及销售等(营业执照详见附件2)。 近年来，随着市场经济的进一步发展，金属线材、电子连接元件等的市场随之增大。福州恒展电子有限公司经过充分的市场调研、实地考察和各方论证，拟投资700万元，购置福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元作为生产场所（购置合同详见附件4）建设DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产项目，厂房面积1778.47m2，该项目于2023年10月19日通过了福州经济技术开发区发展和改革局的备案(闽发改备[2023]A050114号，详见附件3)，设计年产DC防水线200万套、数据线200万套、电源线100万套。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，项目环境影响评价类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十五、电气机械和器材制造业38 77 电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) / 为此，福州恒展电子有限公司委托本公司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 2.2项目由来 2.1.2项目基本情况 ⑴项目名称：恒展电子连接元件制造项目 ⑵建设单位：福州恒展电子有限公司 ⑶建设地点：福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元 (4)建设性质：新建 (5)建设内容及规模：建筑面积1778.47平方米，年产DC防水线200万套、数据线200万套、电源线100万套 (6)劳动定员：30人，不在项目区内食宿 (7)工作制度：年工作300天，单班制，每班8小时，夜间不生产 (8)工程投资：总投资700万元，其中环保投资28万元 2.2.2项目产品方案 根据建设单位提供资料，项目主要从事DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产加工，具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 项目具体产品方案一览表 序号 产品名称 产品产量 1 DC防水线 200万套/年 2 数据线 200万套/年 3 电源线 100万套/年 2.2.3项目组成及建设内容 项目组成及建设内容如表2.2-2。 表2.2-2 项目组成及建设内容一览表 工程类别 项目组成 具体建设内容 主体工程 生产车间 面积约1730m2，设有开线区、剥拧区、注塑区、挤出区、焊接区、检测间、扎带区、压着区、配料间、包装区等 辅助工程 原材料区 位于厂房东侧，面积约30m2，用于原材料的贮存 成品仓库 位于厂房南侧和北侧，面积约100m2，用于贮存半成品和成品 化学品仓库 位于厂房东侧，设置一间面积约8m2的化学品仓库，用于贮存矿物油等化学品 办公区 位于厂房西侧，面积约320m2，作为行政办公等使用 公用工程 供水 接市政供水管网 排水 实行雨污分流，雨水经雨水管排入市政雨水管网，生活污水经预处理达标后接入市政污水管网送往长安污水处理厂集中处理 供电 接市政供电系统 环保工程 废水治理 生活污水依托厂区现有的化粪池处理达标后，经市政污水管网进入长安污水处理厂处理达标后排放 废气治理 有机废气经集气收集后引至楼顶的活性炭吸附装置处理后经50m高的DA001排气筒排放；焊接废气以无组织形式排放 固废处 理处置 拟在厂房南侧设置一处一般固废暂存区，面积为16m2，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用 拟在厂房北侧设置一间面积为5m2的危险废物暂存间，危险废物分类收集、暂存定期委托有资质的单位统一外运处置 厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置 噪声控制 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施 2.2.4项目主要原辅材料 项目主要原辅材料详见表2.2-3，主要原辅材料性质详见表2.2-4。 表2.2-3 项目主要原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 消耗量 最大储存量 物理形态 包装形式 储存位置 1 PVC颗粒 100吨/年 10吨 固态 袋装 原材料仓库 2 铜线 30吨/年 3吨 固态 捆装 3 端子 200万套/年 0.5吨 固态 袋装 4 锡条 0.5吨/年 50kg 固态 捆装 5 扎带 0.1吨/年 25kg 固态 袋装 6 矿物油 0.5吨/年 25kg 液态 桶装 化学品仓库 7 水 9666吨/年 / / / / 8 电 200万kwh/a / / / / 表2.2-4 部分主要原辅材料性质介绍 序号 原料名称 性质 1 聚氯乙烯(PVC) 聚氯乙烯，英文简称PVC，是氯乙烯单体(VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。 PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色 2 锡条 主要成分为含锡（Sn）95%-97%9999、铜（Cu）0.3-0.5%、银（Ag）0.3%、改性松香3%。固体、条状，银灰色，无气味，熔点227℃，不溶于水。 2.2.5主要生产设备 项目主要生产设备一览表详见表2.2-5。 表2.2-5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 型号 对应工序 位置 1 注塑机 13台 / 注塑 注塑区 2 挤出机 2台 70型/50型 挤出 挤出区 3 焊接机 8台 半/全自动 焊接 焊接区 4 束丝机 3台 300型/400型 束丝 束丝区 5 成缆机 1台 / 成缆 成缆区 6 开线机 3台 / 开线 开线区 7 端子机 6台 / 压着 压着区 8 端子压着机 2台 / 压着 压着区 9 编织机 2台 / 编织 编织区 10 扎线机 2台 自动 扎带 扎带区 11 测试机 5台 / 检测 检测间 2.2.6 物料平衡和水平衡 (1)项目料平衡 项目物料平衡详见图2.2-1。 图2.2-1 项目有机废气物料平衡图 单位：t/a (2)项目水平衡 项目用水主要为职工的生活用水，根据业主提供的资料，项目职工人数30人(包括生产人员、管理人员等)，均不住在厂内，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，不住厂生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为1.5t/d(450t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为1.2t/d(360t/a)。 项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。 表2.2-6 项目给排水量情况表 用水类型 用水量系数 日用水(t/d) 年用水量(t/a) 排放系数 日排量(t/d) 年排水量(t/a) 职工生活用水 50L/人·班 1.5 450 0.8 1.2 360 图2.2-2 项目水平衡图 (单位：t/d) 2.2.7 项目平面布置合理性分析 本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，购置福州马尾万洋众创城科创有限公司厂房，该厂房已建成，主要建筑面积1778.47平方米。根据建设单位提供的资料，项目西侧设为办公区，东侧设为生产车间，生产车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互补干扰，工艺流程顺畅，项目生产车间与办公区等相对独立，有利于生产布置，项目车间平面布置详见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3 项目工艺流程和产污环节 2.3.1生产工艺流程 项目主要从事DC防水线、数据线、电源线等电子连接元件的生产加工，其生产设备及工艺是一样的，主要工艺流程及产污环节如下图所示。 图2.3-1 项目主要生产工艺流程及产污环节图 主要工艺流程简述： (1)束丝：通过束丝机将单根铜线绞合成所需根数和粗细，该过程会产生噪声。 (2)挤出（绝缘）：将束丝绞合后的铜线送至挤出机将加热熔化后的PVC挤出到铜线外部形成一层均匀的绝缘套，该过程会产生少量的有机废气(以非甲烷总烃计)以及噪声。 (3)成缆：用成缆机将绝缘电线绞合在一起，形成电线。 (4)编织：通过编织机在成缆芯线外面编上一层金属屏蔽网，以增强线材的屏蔽效果，使线材获得良好的性能。 (5)挤出（护套）：经挤出工序将加热熔化后的PVC挤出到线材外部形成一层均匀的护套，得到成品线材，该过程会产生少量的有机废气(以非甲烷总烃计)以及噪声。 (6)开线：将制好绝缘护套的线材按需要的长度裁成段，此过程将产生噪声。 (7)剥拧：将裁好的线材两端皮剥拧开，此过程将产生废边角料。 (8)上锡、压着、装配、焊接：在剥皮后的线材两端点上锡丝或锡条，再利用端子压着机将端子压着在线材上，装配后将端子焊接在线材两端，此过程将产生焊接烟气。项目焊接采用全自动焊锡机，使用高温焊锡丝，锡丝为锡、银、铜合金件，不含铅。 (9)注塑成型：将外购的PVC胶粒倒入注塑机自带的烘干料斗中，按操作说明设置程序时间烘干塑胶颗粒的水分后，设置注塑机温度为130℃，使其受热熔融成液态后按生产技术要求对焊接线材的焊接部位进行注塑加工，保护焊接部位的电子元器件不轻易受到损坏，以便获得良好的产品品质。此工序会产生少量有机废气、边角料和噪声。 (10)检测：将线材两端分别接入手机/电脑或插座，检测成品线材传输信息、导通的情况，经检测合格的线材进行组装后即为成品，不合格产品报废后外售综合利用。项目测试、检验等均不涉及化学药品的使用，不产生实验室废水。 (14)扎带、包装：检测合格的产品扎带、包装后入库。 2.3.2项目产污环节说明 项目产污环节说明详见表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 序号 污染源 来源 主要污染物名称 环保措施 1 废水 职工生活过程中产生的 pH、COD、SS、BOD5、氨氮 生活污水依托厂区现有的化粪池处理达标后，接入市政污水管网排入长安污水处理厂处理达标后排放 2 废气 挤出、注塑、喷码有机废气 非甲烷总烃 挤出、注塑有机废气经集气罩收集后通过1套TA001活性炭吸附装置引至1根50m高的DA001排气筒排放 焊接废气 颗粒物 加强通风，以无组织形式排放 3 噪声 设备运行产生的噪声 等效连续A声级 厂房墙体隔声、设备基础减振等综合降噪措施 4 固废 包装 废包装材料 (废纸箱、包装袋等) 属于一般工业固废，分类收集后外售给企业综合利用 剥拧等工序 边角料 检验、检测 不合格的产品 职工生活垃圾 纸屑、塑料等 分类收集后由环卫部门每日清运 废气处理设施 废活性炭吸附饱和物 属于危险废物，分类收集、暂存后定期委托有资质单位统一处理 设备更换废矿物油工序 废矿物油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，使用的厂房为企业购置的空厂房，不涉及原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值，详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 非甲烷总烃 1小时均值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996) 3.1.2环境空气质量现状 (1)项目所在区域达标判断 ①城市区域现状调查 根据《2022年12月福建省城市环境空气质量情况》可知，空气质量排名为：莆田、福州、龙岩、宁德、泉州、南平、厦门、三明、漳州、平台综合试验区环境空气质量综合指数为1.77，首要污染物为臭氧。1~12月，9个设区域城市级平潭综合实验区的环境空气质量优良天数比例保持稳定，9个设区域城市环境空气质量综合指数范围为2.27~2.85，首要污染物为臭氧，详见表3.1-2。 表3.1-2 2022年1~12月福州市环境空气质量状况一览表 城市 综合指数 达标天数比例(%) SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO-95per O3-8h-90per 首要污染物 福州市 2.51 100 4 16 32 18 0.7 142 臭氧 由上表可知，福州市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准，项目所在区域为达标区。 ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本此评价选取福建省生态环境厅发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2- 2018)的要求，环境现状监测数据可行。 (2)其他污染因子 ①其他因子环境质量现状 根据本项目的特征，确定项目其他大气环境现状调查因子为非甲烷总烃，为了解项目所在地其他污染物因子质量现状，本项目引用福州闽冠齿研医疗科技有限公司《福州闽冠义齿生产项目环境影响报告表》中的非甲烷总烃进行现状监测的结果，监测点位位于万洋众创城B区20栋的福建多加新材料有限公司厂区，监测单位为安正计量检测有限公司，监测时间为2023年2月4日-10日，监测数据见表3.1-3。 表3.1-3 引用的环境空气质量检测结果 监测时间 监测点位 监测项目 监测结果(mg/m3) 第一次 第二次 第三次 第四次 2023.02.04 福建多加新材料有限公司厂区 非甲烷总烃 0.39 0.89 0.80 0.92 2023.02.05 0.72 0.44 0.92 0.98 2023.02.06 0.53 0.95 0.91 0.75 2023.02.07 0.36 0.49 0.87 0.55 2023.02.08 0.46 0.49 0.87 0.52 2023.02.09 0.37 0.47 0.53 0.54 2023.02.10 0.63 0.69 0.73 0.75 由上表监测结果可知，项目所在区内其他污染因子非甲烷总烃环境空气现状可达到《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定标准限值要求。 ②引用资料的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据；根据6.2.1.3要求：评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点检测数据。 项目区域大气环境现状其他因子非甲烷总烃数据引用福建多加新材料有限公司的现状监测数据（本项目与福建多加新材料有限公司的距离约190m），该检测数据的检测时间为2023年2月4日-10日，属于近期(近三年内)的检测数据，该检测检测点位与本项目同位于万洋众创城B区，与福建多加新材料有限公司的厂界距离约190m，属同一个区域，符合补充检测点位的要求，项目周边区域污染源变化不大，检测单位为安正计量检测有限公司，属于有相应检测资质的检测单位，基本符合HJ664规定，故从检测时间、检测单位、检测点位以及区域污染源变化情况分析，引用的现状检测数据符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)的要求。 3.2 地表水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 本项目附近的水域为闽江琯头断面。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，闽江琯头断面主要水体功能为渔业用水、工业用水，环境功能类别为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号 项目 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 1 pH(无量纲) 6～9 2 CODMn≤ 4 6 10 15 3 DO≤ 6 5 3 2 4 NH3-N≤ 0.5 1.0 1.5 2.0 5 BOD5≤ 3 4 6 10 3.2.2地表水环境质量现状 (1)地表水水质现状调查 为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省流域水环境质量状况(2023年1-10月)，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例98.1％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例64.8％。国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例98.4％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例61.6％；各类水质比例如下：Ⅰ类占1.6%，Ⅱ类占60%，Ⅲ类占36.8%，Ⅳ类占1.6%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。详见图3.2-1。 2023年1-10月全省主要流域总体水质从相对较好开始排名，具体为：闽江、交溪、霍童溪、萩芦溪、汀江(韩江)、晋江、九龙江、木兰溪、敖江、东西溪、诏安东溪、龙江、漳江、鹿溪。 本项目生活污水排入市政污水管网，送往福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂)，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状。 图3.2-1 福建省主要河流断面水质状况 (2)引用资料的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中6.6.3.2要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)6.6.3.2中要求，环境现状监测数据有效可行。 3.3 声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 根据《福州市声环境功能区划(2021年版)》，本项目所在区域属于2类声环境功能区，项目运营期厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，见表3.3-1，声环境区划图见附图8。 表3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别 适用区域 等效声级Leq(dB(A)) 昼间 夜间 2 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、 商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 ≤60 ≤50 3.3.2声环境环境质量现状 根据现场勘查，项目周边均为工业企业，项目最近的敏感目标为西南侧265m处的洪塘村，项目50m内不涉及声环境敏感点目标，根据污染影响类项目环评报告表(2021年版)编制技术指南，若项目厂界外周边50米范围内无敏感目标，则不需要进行保护目标声环境质量现状监测，因此项目不对厂界四周的声环境现状进行检测，同时根据下文预测项目厂界声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准，因此，项目周边声环境质量良好。 3.4 生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，厂房面积为1778.47m2，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，为已建厂房，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，项目场地均进行硬化，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 根据现场踏勘情况，项目周边50米范围内无声环境保护目标，500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。详见附图2和表3.6-1。 表3.6-1 本项目主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护对象名称 相对项目的方位和最近距离 目标规模 环境功能 环境 空气 洪塘村 西南侧约265m 约180户/630人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 鳌溪村 西北侧约385m 约350户/1125人 福建商学院(马尾校区) 东侧约355m 在校师生约2000人 西亭康城 东南侧约340m 约800户/2800人 水环境 闽江支流 西侧约100m 小型河流 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 闽江 东南侧约1850m 大型河流 声环境 项目周边50m范围内无声环境敏感目标 地下水环境 厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目无新增用地，主要利用万洋众创城B区01栋已建的厂房进行建设生产，因此无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7运营期污染物排放标准 3.7.1废水排放标准 根据现场勘查，项目所在地属于长安污水处理厂的服务范围，项目生活污水经厂区现有的化粪池处理达标后，接入市政污水管网进入长安污水处理厂处理达标后排放，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准)，详见表3.7-1。 表3.7-1 项目水污染物排放标准 污染物名称 标准值 标准来源 pH 6～9 (无量纲) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 长安污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，详见表3.7-2。 表3.7-2 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号 污染物名称 一级标准A标准限值 标准来源 1 pH 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1 2 COD 50mg/L 3 BOD5 10mg/L 4 SS 10mg/L 5 NH3-N 5mg/L 3.7.2废气排放标准 本项目焊接工序产生的焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求，详见表3.7-3。 表3.7-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(摘录) 污染物 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 本项目在挤出、注塑工序产生的有机废气有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中的标准限值，项目所在厂房共11层，高度为49.85m，挤出、注塑工序产生的有机废气经集气收集后引至楼顶经活性炭吸附装置处理由50m米高的排气筒DA001排放，详见表3.7-4。 同时，根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制在《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中表2、表3标准限值上，增加“厂区内监控点处任意一次非甲烷总烃浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值要求，具体标准见表3.7-5。 表3.7-4 项目有机废气有组织排放浓度限值 行业名称 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 其他行业 非甲烷总烃 100mg/m3 50m 27.2kg/h 备注：最高允许排放速率采样外推法计算得出。 表3.7-5 无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m3 序号 适用行业范围 污染物项目 厂区内监控点浓度限值 企业边界监控点浓度限值 执行标准 1h平均浓度值 监控点处任意一次浓度值 1 所有行业 非甲烷 总烃 8.0 30.0 2.0 厂区内监控点任意一次浓度值执行GB37822-2019，其余执行DB35/1782-2018 3.7.3噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，厂界噪声排放标准见下表3.7-5。 表3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别 昼 间 夜 间 单 位 2类 ≤60 ≤50 dB(A) 3.7.4固体废物 项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；项目产生的危险固废，其贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。 项目产生的一般工业固废，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8 总量控制指标 根据国家"十三五"期间污染物总量控制要求及《福建省"十三五"环境保护规划》(闽环保财【2016】51号)、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》(闽政【2014】24号)、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)>的通知》(闽环发【2014】9号)、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》(闽环保评【2014】43号)等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为CODcr、NH3-N、VOCs。 (1)COD、NH3-N总量控制 根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。项目产生的生活污水依托厂区内已建化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B级标准)后接市政污水管网，纳入长安污水处理厂集中处理，其排污量已纳入长安污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。 (2)挥发性有机物总量控制 根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据工程分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.1404t/a(有组织排放0.0864t/a、无组织排放0.054t/a)。建设单位承诺投产前向当地生态环境主管部门申请区域调剂(承诺函详见附件7)。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，厂房已建成，工程依托现有车间进行生产，施工期主要为设备的安装。整个施工过程历时短，工程量小，对环境的影响小，且施工期的影响随着施工期结束而结束，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期环境保护措施 4.1.1运营期废气源强核算 本项目废气主要来源于注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)和拌料以及下料工序产生的粉尘。 (1)焊接废气 项目焊接过程使用环保型无铅锡丝（条），此过程会产生少量焊接烟尘，以颗粒物计，主要成分为锡及其化合物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“电气机械和器材制造业”焊接工段-手工焊，工艺产污系数为4.023×10-1克/千克-原料，详见下表。 表4.1-1 项目焊接废气产污系数摘录表 工段 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物类别 污染物指标 单位 产污系数 焊接 无铅焊料 （锡丝、焊条等） 手工焊 所有规模 废气 颗粒物 克/千克-焊料 4.023×10-1 由企业提供的资料可知，项目无铅焊丝、焊条用量为0.5t/a，则颗粒物产生量为0.0002t/a，产生塑料味0.00008kg/h，以无组织形式排放，本项目置于5层，层高约20m，为了保证生产厂房通风良好，车间南侧焊接区安装1台风量为500m3/h的排风扇进行强制通风，经空气向外扩散后，可以焊接废气可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 (2)挤出、注塑有机废气 本项目挤出过程温度控制在150℃左右，注塑温度控制在130℃左右，所使用的PVC裂解释放HCL温度为250℃~310℃，因此本项目挤出、注塑过程不会产生HCL，注塑过程会产生少量有机废气，以挥发性有机物计。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“电气机械和器材制造业”无挤出、注塑工段产排污系数，因此参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“塑料制品行业系数手册”中2929塑料零件挤出/注塑，产污系数为2.7千克/吨-原料，详见下表。 表4.1-2 项目有机废气产污系数摘录表 工段 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物类别 污染物指标 产污系数 末端治理技术名称 挤出/注塑 树脂 挤出/注塑 所有规模 废气 挥发性有机物 2.7克/千克-原料 活性炭吸附 项目PVC原料用量为100t/a，则挥发性有机物产生量为0.27t/a（0.1125kg/h）。项目在挤出机和注塑机的废气产生口上方安装集气罩，挥发性有机物以无组织形式排放的系数取20%(即为有组织按80%计)。项目拟采用1套活性炭吸附设备净化有机废气，拟设置的风机风量为10000m3/h，项目有机废气经收集后通过采取环保措施，可实现在达标排放，对所在区域大气环境影响不大。 项目正常工况下废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-3。 4.1.2非正常工况排放 生产装置的非正常工况排放主要指生产过程中的开机、停机、停电、检修、故障停机时的污染物排放。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。尽管工程采取了一定的收集、处理措施，但仍不可避免地会有一定量的污染物排入环境，甚至可能会出现短时间的超标排放。如果操作和设备管理不善，非正常排放引起的污染物流失将为明显。虽然非正常排放发生机率较小，但其对环境的危害不容忽视。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-3 项目正常工况下废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 排放状况 排放口基本信息 排放 时间 核算方法 废气量/m3/h 产生 浓度/ mg/m3 产生速率/kg/h 产生量/t/a 工艺 收集效率/% 去除效率/% 是否为可行技术 核算方法 废气排放量/ (m3/h) 排放浓度 /(mg/m3) 排放速率/(kg/h) 排放量 /(t/a) 排气筒内径、高度、温度 编号及名称、类型 地理 坐标 焊接 焊接机 无组织 颗粒物 产污系数法 / / 0.00008 0.0002 排风扇 / / / / / / 0.00008 0.0002 / / / 2400 挤出、注塑工序 注塑机、挤出机 有组织 非甲烷总烃 产污系数法 10000 9.0 0.09 0.216 集气收集+活性炭吸附装置+50m排气筒 80 60 是 排污系数法 10000 3.6 0.036 0.0864 H=50m、 内径0.4m、温度60℃ DA001、 一般排放口 经度： 119°30′ 15.61″ 纬度： 26°4′ 42.618″ 2400 无组织 非甲烷总烃 物料衡算法 / / 0.0225 0.054 车间内密闭 / / / 物料衡算法 / / 0.0225 0.054 / / / 合计 非甲烷总烃 0.27 0.1404 备注：本项目有机废气为低浓度废气，去除率取60%。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目的非正常工况主要考虑为废气处理装置发生故障，而出现的超标排放现象。废气处理装置可能出现故障的主要为活性炭吸附装置。一旦废气处理装置发生故障，要立即停止生产，组织相关人员进行抢修，并向有关部门汇报，修复时间为1h。考虑废气处理效率均为零的最差情况。非正常工况下废气产生源强详见表4.1-4。 表4.1-4 非正常工况下废气产生源强 非正常排放源 排气量(m3/h) 污染物 非正常排放速率 单次持续时间 年发生频次/次 应对措施 DA001 10000 非甲烷总烃 0.036kg/h 1h 1~2 停产 4.1.3大气污染防治措施合理性分析 (1)治理措施 项目挤出、注塑工序产生的机废气经集气罩收集后引至楼顶通过活性炭吸附装置处理后由1根50m高的DA001排气筒排放，处理工艺流程详见图4.1-1。 图4.1-1 项目有机废气处理工艺流程图 (2)技术可行分析 ①工艺原理 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 ②集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号)中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。 项目挤出机的产废口面积约0.02m2（0.1m×0.2m），拟在挤出机上方设面积为0.12m2（0.3m×0.4m）的集气罩；注塑机的产废口面积约0.06m2（0.2m×0.3m），拟在侧面设面积为0.2m2（0.4m×0.5m）的集气罩，共12个，总面积为2.64m2，本项目拟设的风机风量为10000m3/h，符合《排风罩的分类及技术条件》(GB/T 16758-2008)中规定的风速不应低于0.3m/s的要求。 根据《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)之5.3污染气体的排放之5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右，本项目拟设置的DA001排气筒的风量为10000m3/h，排气筒内径0.5m，排气筒的截面积π×0.252=0.196m2，预测本项目的烟气流速为风机风量÷3600÷烟道截面积=10000÷3600÷0.196=14.2m/s，与要求的烟气流速15m/s相接近，因此本项目的DA001排气筒引风机风量的设置是合理可行的。 ③长期稳定运行和达标排放要求 为确保活性炭对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： A、活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； B、采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.15m/s； C、有机废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； D、当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； E、采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； F、采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； G、保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 建设单位在确实采取以上措施后，活性炭吸附的效率按60%。要求项目年定期对废气排放进行监测，发现超标时，也应及时更换饱和的活性炭，工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，有机废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。废活性炭吸附饱和物定期收集后交由有资质单位安全处置。 4.1.4自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38—电线、电缆、光缆及电工器材制造383—其他”，因此项目属于登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求制定本项目的废气自行监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。项目废气监测计划见下表。 表4.1-5 项目废气自行监测计划 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 DA001 非甲烷总烃 1次/年 2 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 3 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废水源强核算 项目用水主要为员工生活用水，用水量为1.5t/d(450t/a)，生活污水的排放量为1.2t/d(360t/a)，根据给水排水设计手册(第5册)中4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。根据调查，本项目在长安污水处理厂的污水收集范围内，因此生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网送往长安污水处理厂统一处理，项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-1 项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理 措施 排放状况 排放口基本情况 排放时间 核算方法 产生废水量/m3/a 产生浓度/ mg/L 产生量/t/a 工艺 效率 是否为可行技术 核算方法 排放废水量/(m3/a) 排放浓度/mg/L 排放量/t/a 编号及名称 类型 地理 坐标 纳管排放 职工生活 职工生活产生的生活污水 废水 1 pH 产污系数法 360 6~9 / 化粪池，处理规模为5t/d / 是 排污系数法 360 6~9 / 编号DW001， 厂区废水总排口 一般排放口 经度： 119°29′38.195″ 纬度： 26°432.334″ 2400 COD 400 0.144 25% 300 0.108 BOD5 220 0.079 20% 176 0.064 SS 200 0.072 30% 140 0.050 氨氮 35 0.0126 0% 35 0.0126 备注：生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 4.2.2水环境影响及污染防治措施可行性分析 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，排入长安污水处理厂集中处理，属于间接排放，可不进行水环境影响预测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 ⑴项目污染物排放情况 项目外排废水主要来源于职工生活污水。根据工程分析，运营期项目外排总废水量360t/a，项目产生生活污水经现有化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015表1中B等级标准)后排入市政污水管网，送往长安污水处理厂进一步处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑵项目纳管可行性分析 项目依托的长安污水处理厂位于马尾区亭江镇长安村，设计2010年日处理污水2.5万吨，目前实际处理量约为1万m3/d，尚有1.5万m3/d左右的处理余量可以接纳污水，远期规划日处理污水5万吨，目前正常运营。长安污水处理厂采用二级生化处理CASS工艺处理达标后排放。长安污水处理厂污水收纳范围是：南起亭江镇洪塘村，北至连江琯头镇，东临闽江，西至温福铁路，服务区域规划2020年城市建设总用地约12.66km2，目前近期服务范围为长安投资区及周边。 项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，处于长安污水处理厂污水收纳范围内。 本项目进入市政污水管网的污水产生量为1.2m3/d，远小于长安污水处理厂2.5万t/d的处理能力和富余的处理能力，废水经预处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015表1中B等级标准后排入市政污水管网后最终进入长安污水处理厂，并且项目所在区域市政污水管网配套完善，因此本项目废水经污水管网进长安污水处理厂处理是可行的。 综上所述，项目排放的污水在污水处理厂服务范围内，所排放的污水量、污水水质符合长安污水处理厂进水接纳的要求，对污水处理厂运行影响小。因此，项目建成后的污水接入长安污水处理厂进行处理是可行的。 ⑶小结 根据上述分析，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往长安污水处理厂集中处理，项目废水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.2.3 自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目生活废水单独排入污水处理厂，属于间接排放且仅排放生活污水，因此项目水污染源无需开展自行监测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1运营期噪声源强核算 项目投产后，噪声主要来自生产车间的设备运转。本项目生产设备噪声声级在68-76dB(A)左右。本项目设备噪声源强及声环境保护目标调查情况详见表4.3-1。 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单(室内声源) 序号 建筑 物 名 称 声源 名称 声源 源强 /dB(A) 声源 控制 措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行 时段 建筑 物插 入损 失 /dB(A) 建筑物外噪声/dB(A) X Y Z 东侧 南侧 西侧 北侧 东侧 南侧 西侧 北侧 东侧 南侧 西侧 北侧 1 B区 01 栋 5层 注塑机组（12台） 86 减振、 车间墙 体隔声 6 -5 17 10 6 12 16 20.0 15.6 21.6 24.1 昼间 15 57.6 58.2 47.5 53.0 挤出机组（2台） 78 20 0 17 2 10 40 10 6.0 20.0 32.0 20.0 焊接机组（8台 76 0 -9 17 23 2 22 24 27.2 6.0 26.8 27.6 束丝机组（2台） 78 28 8 17 2 18 57 3 6.0 25.1 35.1 9.5 成缆机 74 12 4 17 16 16 40 6 24.1 24.1 32.0 15.6 开线机组（3台） 79 1.5 -1 17 28 10 32 11 28.9 20.0 30.1 20.8 端子机组（6台） 73 18 -8 17 48 2 12 20 33.6 6.0 21.6 26.0 端子压 着机组（2台） 74 20 -8 17 50 2 10 20 34.0 6.0 20.0 26.0 编织机组（2台） 78 21 4 17 9 16 51 6 19.1 24.1 34.2 15.6 扎线机组（2台） 75 14 -10 17 45 2 17 23 33.1 6.0 24.6 27.2 备注：取厂区中心位置为原点，地面为零点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。 (1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项的计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 (4)隔声量的确定 厂房底部基础采用混凝土结构，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15dB(A)以上。 采用上述模式预测结果见表4.3-2。 表4.3-2 项目厂界噪声预测结果一览表 (dB(A)) 预测点 厂房建筑物外的噪声贡献值 厂界与厂房建筑物的距离(m) 厂界贡献值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 东侧厂界 57.6 1 57.6 60 达标 南侧厂界 58.2 1 58.2 60 达标 西侧厂界 47.5 1 47.5 60 达标 北侧厂界 53.0 1 53.0 60 达标 由预测结果可知，本项目投产后正常运行过程中，夜间不生产，厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类昼间的标准。 4.3.3运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，措施可行。 4.3.4自行监测计划 对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，详见下表。 表4.3-3 项目噪声自行监测计划 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 厂界四周外1m 等效A声级 1天/季度、1次/天(昼间) 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1运营期固废物源强核算 ⑴一般工业固废 ①包装废物(包装纸箱、包装袋等) 本项目在生产过程中会会产生原料包装废物、成品包装包装废物等，类比其它企业，其年产生量约0.8t。项目产生的废包装材料属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。 ②检验不合格的半成品 项目生产过程中会产生少量检验不合格的半成品，产生量约为成品的0.1%左右，折合约1.5t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业回收利用。 ③边角料 项目剥拧工序会产生边角料，产生量约为1.0t/a，属于一般工业固废，经收集后出售给回收企业回收利用。 本评价要求项目一般工业固废妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 ⑵危险废物 ①废活性炭吸附饱和物 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，本项目有机废气净化量约0.1296t/a，预计年消耗活性炭量为0.2592t，则项目产生的废活性炭吸附饱和物量约为0.3888t/a，项目计划每半年更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。 ②设备定期更换的废矿物油 项目生产设备需要定期对机械加工设备进行更换，预计每半年更换维护一次，会产生少量的废矿物油，根据类比分析，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废矿物油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油，废物代码：900-218-08。 项目危险废物应分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- 2023)进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 (3)生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目职工人数共30人，均不在厂区内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人天计，则生活垃圾产生量为15kg/d，年产生量约为4.5t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1；项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-2。 表4.4-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 产生量t/a 工艺 处置量t/a 废包装材料(包装纸箱、包装袋等) 一般工业固废 0.8 综合利用 0.8 外售综合利用 检验不合格的半成品 一般工业固废 1.5 1.5 边角料 一般工业固废 1.0 1.0 生活垃圾 生活垃圾 4.5 清运 4.5 委托环卫部门统一外运处置 表4.4-2 项目危险废物产生量及防治措施情况表 序号 固废种类 产生量 (吨/年) 产生工序及装置 形态 主要成分 有毒、有害成分 产废周期 危险废物类别 危险废 物代码 危险 特性 污染防 治措施 1 废活性炭吸附饱和物 0.3888 废气处理设施 固态 有机物 有机物 每个月 HW49 900- 039-49 T 按危险废物管理要求建设危险废物暂存间、分类收集、贮存、转移，定期委托有资质单位统一处置 2 废矿物油 0.1 机加工设备 液态 废矿物油 不饱和烃类物质 每半年 HW08 900- 218-08 T，I 合计 0.4888t/a 4.4.2运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中会产生检验不合格的半成品、边角料、废包装材料(包装纸箱、包装袋等)等均属于一般工业固废；回收利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 (1)危险废物可能造成的环境影响 危险废物对人体危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。 (2)危险废物贮存场所要求 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏具体危险废物暂存间建设信息详见表4.4-3，危废间的面积为5m3。 表4.4-3 项目危险废物暂存间建设信息表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 贮存场所 位置 占地 面积 贮存周期 1 废活性炭吸附饱和物 HW49 900-039-49 危废贮存间 厂房北侧 3m2 12个月 2 废矿物油 HW08 900-218-08 1m2 12个月 (3)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (4)危险废物管理要求 危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，在建设时应做到如下几点要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 (5)危险废物申报制度 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及环保部门对危险废物规范化管理工作实施方案的要求，建设单位应做好危险废物的申报登记工作。具体如下： ①落实危险废物的申报登记措施和责任，由专人负责通过“固体废物管理信息系统”做好危险废物的申报登记工作； ②必须在每年规定的日期前通过“固体废物管理信息系统”如实申报上年度危险废物利用及处置情况，并按规定先通过网上申报，经生态环保部门审核同意后，逐级上报； ③危险废物申报登记负责人必须提高认识，认真负责，申报登记数据必须以台账数据为基础如实申报，不得虚漏报、瞒报。违反危险废物的申报登记制度规定的按公司制度处罚，情节严重的追究相关法律责任； 综上所述，只要建设单位认真落实上述各种固体废物处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，项目产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固体废物对地下水环境和土壤环境造成二次污染。 4.4.2.3生活垃圾 项目职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1地下水、土壤环境影响分析 项目外排的废水主要为职工的生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网，送往长安污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 项目废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对地下水、土壤环境的影响很小。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但建设单位应加强污染源控制和地下水、土壤污染防治，防止排放事故出现，杜绝防渗层破裂等事故影响。 4.5.2地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。 表4.5-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区 序号 装置或者构筑物名称 防渗区域 重点污染防治区 1 危险废物暂存间 地面 一般污染防治区 2 一般工业固废间、项目生产车间 地面 ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间等四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 4.5.3跟踪监测要求 本项目选址于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，整个福州马尾万洋众创城规划以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 4.6环境风险境影响和保护措施 4.6.1环境风险简述 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 4.6.2项目危险物质调查 (1)项目危险物质数量及临界量比值(Q) 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 本项目涉及的危险物质存在量及其临界量见下表。 表4.6-1 危险物质存在量及其临界量计算一览表 物质名称 危险物质 最大贮存量q(t) 临界量Q(t) qi/Qi 矿物油 矿物油 0.25 50 0.05 合计 0.05 计算得到项目危险物质存在量及其临界量比值Q=0.005＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算。 4.6.3环境风险识别 项目潜在环境风险事故主要为遇明火或火源引发火灾等，通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表。 表4.6-2 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故 类型 事故原因 危险物质向环境转移的 可能途径 影响程度 火灾事故 电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水 对外环境影响 严重影响 4.6.4环境风险影响分析 项目涉及的危险物质等均含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。 火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面： ①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。 ②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生SO2、CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。 ③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。 (2)事故伴生/次生污染分析 在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。 4.6.5火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 4.6.6应急处置措施 当发生泄露、火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施： 在车间发生火灾时，组织企业自身人员利用干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火器等消防器材进行自救，将火源与原料和产品分离，发生初期火灾是，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材扑灭火源；如发生重大火灾事故，还应报告环保、公安、医疗等部门机构，组织社会多方力量救援。 4.6.7风险分析结论 根据上文分析可知，本项目不构成重大危险源，配套相应的应急物质的前提下，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃(有组织) | 集气收集+活性炭吸附+50mDA001排气筒排放 | 执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中表1中其他行业的排放限值(非甲烷总烃≤100mg/m3，排气筒高度50m，排放速率≤27.2kg/h) |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 焊接区加强车间；加强有机废气的收集 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）；非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中表3企业边界监控点(企业边界监控点浓度现状非甲烷总烃≤2.0mg/m3、) |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 设置密闭区域，加强有机废气的收集 | 厂区内监控点浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)中表2（≤8.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值要求（≤30.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 生活污水排放口(DW001) | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托已建化粪池处理后接园区市政污水管网，纳入长安污水处理厂进行进一步处理 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准(其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准)（pH6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施；设置单独的空压机房用于空压机的隔声和降噪的使用 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①一般工业固废：设置一般工业固废暂存间，妥善分类收集后出售给回收企业综合利用；执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求； ②危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； ③生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周设置围堰，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能. |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 危险暂存间等四周设置围堰，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强生产废水处理设施管理及维护，避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |
| 其他环境管理要求 | ⑴排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般工业固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 ⑵排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表5.1-2 固定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十三、电气机械和器材制造业38 87 电机制造381，输配电及控制设备制造382，电线、电缆、光缆及电工器材制造383，家用电力器具制造385，非电力家用器具制造386，照明器具制造387，其他电气机械及器材制造389 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他 ⑶自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

# 六、结论

项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。该项目产生的污染物经采取有效的治理措施后对环境影响较小，项目区域环境质量基本可达功能区要求，在采取本报告表提出的各项环保措施与对策，落实环保“三同时”制度前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 睿柯环境工程有限公司 2023年11月

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.1404t/a | / | 0.1404t/a | +0.1404t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 360t/a | / | 360t/a | +360t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | +0.108t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0126t/a | / | 0.0126t/a | +0.0126t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t/at/a | / | 4.5t/at/a | +4.5t/at/a |
|  | 一般工业 固体废物 | 废包装材料 (包装纸箱、包装袋等) | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  |  | 检验不合格的半成品 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  |  | 边角料 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 危险废物 | 废活性炭吸附饱和物 | / | / | / | 0.3888t/a | / | 0.3888t/a | +0.3888t/a |
|  |  | 废矿物油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1项目地理位置图

# 附图2 项目周边环境示意图

# 附图3 项目周边环境现状图

# 附图4 引用的监测点位关系图

# 附图5 万洋众创城总平面布置图

# 附图6 项目厂区雨污分流图

# 附图7 车间平面布置图

# 附图8 福州市声环境功能区划图

# 附件1 委托书

委 托 书

睿柯环境工程有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等文件的相关规，我单位的恒展电子连接元件制造项目，需编写环境影响报告表，现委托贵单位进行环境影响评价工作。

我公司负责提供项目基础资料，并对提供给贵公司的资料的真实性负责。

特此委托！

委托单位：福州恒展电子有限公司 (盖章)

2023年10月23日

# 附件2 营业执照及法人身份证

# 附件3 备案表

# 附件4 厂房购买协议

# 附件5 入园用地证明

# 附件6 承诺函

承诺函

福州市马尾生态环境局：

我司恒展电子连接元件制造项目位于福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，年产DC防水线200万套、数据线200万套、电源线100万套。

我司报送的恒展电子连接元件制造项目需对挥发性有机物(VOCs)进行总量控制，根据本项目环境影响报告表的测算，新建项目需新增的VOCs排放量为0.1404t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请2倍削减量替代，我司承诺在项目投产前取得上述VOCs的调剂指标，并依法于排污许可平台进行登记管理。

特此承诺

建设单位：福州恒展电子有限公司

时间：2023年11月24日

# 附件7 申请环评批复报告

申请环评批复报告

福州市马尾生态环境局：

我单位申请恒展电子连接元件制造项目环评文件审批，本项目选址在福建省福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元，建设规模年产DC防水线200万套、数据线200万套、电源线100万套。

根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律，法规规定，本单位委托睿柯环境工程有限公司编制了环境影响报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告

申请单位(盖章)：福州恒展电子有限公司

法定代表人(盖章或签字)：

2023年11月24日

# 附件8 涉密说明函

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

福州市马尾生态环境局：

我司恒展电子连接元件制造项目已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对恒展电子连接元件制造项目的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

建设单位(盖章)

2023年11月24日

附件9 公开建设项目环评信息情况的说明报告

公开建设项目环评信息情况的说明报告

福州市马尾生态环境局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)等相关规定，通过环评宝网站进行公示(http://www.huanpingbao.cn/jcb-portal/publicity/publicity_detail?id=30386)，具体公示情况详图。

单位盖章：福州恒展电子有限公司

2023年11月24日

# Text boxes

本项目

本项目

0.27

排污系数

2.7kg/t-原料

PVC：100

集气

收集

VOCs：0.27

20%无组织

活性炭吸

附装置

80%

VOCs：0.054

60% 净化

VOCs：0.0864

VOCs：0.1296

40%排放

1.5

新鲜水

1.2

生活用水

化粪池

0.30

经市政污水管网送往长安污水处理厂统一处理

1.2

铜线

PVC

有机废气、噪声

有机废气、噪声

PVC

检验

挤出(护套)

检验

编织

束丝

成缆

挤出（绝缘）

噪声

端子

焊接废气

锡丝、锡条

上锡、压着、装配

剥拧

开线

焊接

边角料

噪声

扎带

PVC

合格品

入库

包装

扎带

注塑

检测

不合格的产品

有机废气、噪声

废包装材料

50m高的排气筒DA001

引风机

活性炭吸附装置

挤出、注塑有机废气

集气罩抽吸(设备上方)

本项目位置：

119°29′52.7276″E

26°4′20.9377″N

鳌溪村

本项目所在地

385m

福建商学院(马尾校区)

355m

340m

265m

西亭康城

洪塘村

图例

□ 本项目位置

□ 周边敏感目标

图5 项目场地内现状

图2 项目东侧康庄大道及A区

图3 项目北侧郑一佳吸塑厂房

图4 项目南侧B05厂房

图1 项目西侧B03厂房

图6 项目南侧B06厂房

图例

□ 项目位置

□ 引用项目

190m

本项目

B20

引用项目(福建多加新材料有限公司)

本

项目

DA001排气筒和废气治理措施

图例

□ 项目位置

● 排气筒位置

B32

康庄大道

康庄大道

DA001排气筒和废气处理设施

B02

B03

B05

B01

B07

化粪池

B09

B06

B18

B11

B08

接入市政污水管网

B15

接入市政雨水管网

B10

B19

B12

B33

图例

雨水管线

雨水总排口

污水管线

污水总排口

化粪池

排气筒和废气处理设施

B16

B31

B17

10米

危废间

化学品仓

办公区

原料仓

一般固废

暂存区

DA001有机废气排气筒

焊接区

配件间

压着区

实验室

实验室

办公区

办公区

办公区

休闲区

检测间

检测间

开线区

束丝机

束丝机

成缆机

编织机

挤出机

挤出机

本项目位置

附图11 项目网络公示与厂区内现场公示截图