福州市马尾区教育局学校无线网络覆盖及智慧教育云平台扩容方案征集

- 项目背景

根据福州市教育局印发《关于2020年教育信息化重点工作考核办法的通知》要求，马尾区教育局拟对区内20所学校的办公区域进行无线网络覆盖。区教育局于2018年建设了马尾区智慧教育云平台（网址：www.mwedu.net.cn以下简称“区平台”），经过近三年的运行，有效的提高了马尾教育的信息化水平。由于疫情的影响以及福建省教育厅关于实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的实施，学校各项信息化应用持续深入，原有区平台的硬件配置及软件应用等已无法满足现在的教学及管理要求，需要对区平台进行应用升级、设备扩容及改造。

二、马尾教育局20所学校无线覆盖方案要求

- 学校办公区域无线网络覆盖

本次方案征集，为辖区内20所学校的办公区域（含行政办公室、教研室、年段办公室、会议室、报告厅等办公区域）提供无线网络覆盖，为各类移动终端提供无线网络接入，为移动办公、教研、学习提供环境支撑。

- 高效便捷的运维管理（需要详细描述）

本次方案征集，建设便捷管理的无线城域网络，通过统一管理以及分级分权，对无线网络进行分级管理，可以大大提高网络管理的效率。为了及时掌握学校网络的状况，需要支持智能告警，以便第一时间收到故障通知。

- 无线网络安全保障（需要详细描述）

根据福建省教育厅办公室关于印发《2020年教育信息化与网络安全工作要点》的通知，各教育局、学校应持续开展教育系统关键信息基础设施认定和检查，落实教育系统关键信息基础设施安全防护。因此本次方案征集所建设的无线网络，充分利用教育局平台原有的安全等保体系。支持第三方数据库认证，用户账号体系无缝对接教育局平台，可使用教育局平台账号实现无线接入认证。可根据不同接入方式区分不同角色，对应不同访问权限，保障用户接入安全。

用户的上网策略不会因为位置的变化而变化，充分考虑上网安全性的需求，需要对用户上网行为进行审计与控制，防止访问钓鱼网站导致信息泄露。

- 有线无线网络统一管理（需要详细描述）

本次网络建设需支持有线无线统一管理，需支持从终端、面板、流量、地址、全局安全、全局质量等多个维度，实现网络全方位的可视；支持基于拓扑的全生命周期管理，支持在拓扑中直接对交换机进行查看、管理、配置等操作；。同时为防止私接路由等不安全事件，需支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视。

- 校园物联网建设接口预留（需要详细描述）

为了能够应对各学校对于无线网络的更多的需求，实现物联网校园建设；拓展网络空间进行学习等，本次方案征集，需预留物联网接口，以实现学校后期物联网设备管理与多维数据分析拓展，如智慧教室、全校智慧用电、智能门禁管理、智能环境监测、机房环境动力监测等功能。

三、马尾区教育局智慧教育云平台扩容要求

- 基础设施层硬件扩容（需要详细描述）

需要对区平台部署的硬件进行扩容，满足同时在线1000人的并发要求（具体硬件配置要求及数量附后）。

- 平台层能力扩容（需要详细描述）

为满足日益增长的用户访问需求，需要对平台层的服务能力进行优化升级扩容，优化相应的软件服务和平台接口。

- 应用层模块升级（需要详细描述）

1）对区平台原有公文收发功能模块进行无缝升级，实现教育局内部公文流转与下属学校公文流转的流程贯通，实现上下级公文的校内流转；

2）在区平台上扩展部署人脸识别引擎模块，并提供接口供区内学校的电子班牌、道匝等各项人脸识别调用。

四、福州市马尾区教育局学校无线网络覆盖及智慧教育云平台扩容方案软硬件配置要求

| 序号 | 产品/学校名称 | 主要性能要求 | 数量 | 单位 | 方案征集内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载均衡 | 吞吐量≥5Gbps；并发连接数≥3,000,000； 4层新建连接数CPS≥150000； 7层新建连接数RPS≥70,000； 内存≥4GB，硬盘SSD≥128GB；≥6个千兆电口，≥2个千兆光口； | 1 | 台 | 提供设备的详细配置，系统拓扑图，生产厂家，型号，单价，总价 |
| 2 | 防火墙 | 全新下一代千兆防火墙，单电源，提供≥1个console接口；固化≥16个千兆电口；内置≥32G硬盘；≥2个USB口； | 1 | 台 | 提供设备的详细配置，系统拓扑图，生产厂家，型号，单价，总价 |
| 3 | 服务器 | 不低于英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器≥2个；内存≥64G /RAID卡≥1块/SATA硬盘-4TB≥12块/SAS硬盘-300GB≥2块/电源模块≥2个 | 2 | 台 | 提供设备的详细配置，系统拓扑图，生产厂家，型号，单价，总价 |
| 4 | 平台层能力扩容 | 为满足日益增长的用户访问需求，需要对平台层的服务能力进行优化升级扩容，优化相应的软件服务和平台接口。 | 1 | 项 | 提供详细的平台层能力扩容部署方案，软件服务配置，接口配置，与原有平台的兼容及对接方案，生产厂家，型号，单价，总价 |
| 5 | 应用层模块升级 | 1）对区平台原有公文收发功能模块进行无缝升级，实现教育局内部公文流转与下属学校公文流转的流程贯通，实现上下级公文的校内流转； 2）在区平台上扩展部署人脸识别引擎模块，并提供接口供区内学校的电子班牌、道匝等各项人脸识别调用。 | 2 | 项 | 提供详细的应用层模块升级部署方案，软件服务配置，接口配置，与原有平台的兼容及对接方案，生产厂家，型号，单价，总价 |
| 6 | 无线接入点 | 1）支持802.11ax 协议或802.11ac wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2）整机最大传输速率≥1Gbps 3）整机最大接入用户数≥256个 4）支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 5）可拓展物联网模块。 | 322 | 个 | 提供设备的详细配置，生产厂家，型号，单价，总价 |
| 7 | 售后服务 |  | 3 | 年 | 本项目要求提供3年免费售后服务 |
| 各征集供应商应自行补充完成整个项目所需的设备及材料，同时需充分考虑学校规模和后期无线接入点扩容。 |

附：20所学校无线点位清单

| 序号 | 学校名称 | 无线点位数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师大二附小 | 55 | 个 |
| 2 | 福州市罗星中心小学 | 33 | 个 |
| 3 | 福州市和平中心小学 | 23 | 个 |
| 4 | 福州市儒江小学 | 15 | 个 |
| 5 | 福州市亭江中心小学 | 10 | 个 |
| 6 | 福州市亭江第二中心小学 | 10 | 个 |
| 7 | 福州市东街小学 | 8 | 个 |
| 8 | 闽安小学 | 8 | 个 |
| 9 | 福州市象洋小学 | 8 | 个 |
| 10 | 琅岐实验小学 | 19 | 个 |
| 11 | 琅岐第二中心小学 | 10 | 个 |
| 12 | 金砂中心小学 | 6 | 个 |
| 13 | 福州市快安学校 | 20 | 个 |
| 14 | 福州亭江中学 | 25 | 个 |
| 15 | 闽安中学 | 5 | 个 |
| 16 | 琅岐中学 | 18 | 个 |
| 17 | 龙山初级中学 | 6 | 个 |
| 18 | 海云初级中学 | 6 | 个 |
| 19 | 金砂初级中学 | 6 | 个 |
| 20 | 福州第二十四中学(开发区职专） | 31 | 个 |

五、说明

因疫情影响，本次方案征集不组织现场查勘，各潜在供应商根据上述材料、要求及数量提供详细的方案。方案征集中标的供应商再到上述学校进行实地查勘，并进一步优化方案，优化后的方案不得低于方案征集的要求。

本项目最高预算金额为150万元，分包一、包二两个独立项目执行。包一无线网络部分预算130万元，包二平台扩容部分预算20万元。总报价超过最高预算金额的，按方案无效处理；为防止恶意竞争，导致产品质量及服务差，因此低价格不作为本次方案征集中选的依据。

征集的方案允许体现品牌及型号（以便结合使用需求选择性价比高的产品），提供的方案纸质材料不得使用体现投标公司信息的纸张，统一用A4纸张打印（效果图、设计图纸允许另外用纸），不得体现投标公司名称，不得加盖投标公司公章，不得体现联系人及联系方式及地址，不得做任何记号等（专家评审时编“评审码”），否则方案无效；参评公司必须将纸质方案用档案袋包装密封牢固、封面四角允许盖章，封面允许体现公司名称、联系人姓名、联系人手机号码等基本信息。